杭州至海宁城际铁路工程

质量管理制度

编制人：

审核人：

审批人：

中铁十局集团有限公司

中国中铁杭海城际铁路工程项目经理部第三标段项目部

二〇一七年五月

## 工程质量管理

一、总  则

1、工程质量实行项目法人全面负责，监理单位控制，设计、项目部所属工区保证及政府监督相结合的质量管理体制。

2、项目部所属工区必须按照规定向质量监督机构报告公路工程质量情况，提供有关资料。任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。

3、工程建设的主管部门、建设、设计、施工、监理单位负责人对本项目质量工作负领导责任；项目部所属工区项目负责人，对本单位的工程项目工程的质量负直接领导责任；各工区工程技术负责人，对质量工作负工程技术方面的责任；具体工作人员为直接责任人。

4、工程质量在设计使用年限内实行质量管理终身负责制。

5、工程建设项目必须建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系。

6、严禁项目部所属工区将承接的工程建设项目转包，严格控制工程的分包。

7、从事工程建设活动的专业技术人员和特殊职业的操作人员，应当按照有关工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事工程建设活动。

二、 工程质量控制依据

1、工程承包合同文件、技术规范；

2、设计文件；

3、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规文件；

4、有关内部文件。

三、 工程质量检查程序

1、分项工程质量检查程序

1.1 分项工程开工前的准备工作，包括：

1.1.1 施工图纸审查：施工准备阶段监理工程师和项目部所属工区应认真仔细审查施工图纸，检查设计图纸与说明是否齐全、吻合，设计图纸是否符合规定要求，图纸有无遗漏、差错或互相矛盾之处，地质和水文等基础资料是否充分可靠，所需材料来源有无保证，所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，能否保证质量要求，路线、桥梁各桩位的坐标、高程是否正确等。

1.1.2 工程开工申请的审查：各分项工程开工前，项目部所属工区必须首先提交分项工程开工报告，报告除按表格内容填写外，还应提出工程实施计划、施工方案及施工工艺、分项工程质量负责人、劳动力组织安排及项目部所属工区质量自检系统和质量保证措施、放样测量、标准试验等基础资料、到达工程材料供应情况及材料试验报告、施工机械型号和数量，工地试验室仪器与试验人员配备及临时资质的审批情况、并依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法。开工申请时，掌握以下原则：

——开工前所采用的设计图纸必须经过复核无误；

——材料、人力、机械设备不足不准开工；

——未经检验认可的材料不准使用；

——未经批准的施工工艺不准采用；

——前道工序未经检验，后道工序不准进行。

1.2 分项工程开工后的质量控制

施工放样和施工测量资料应提交监理工程师审查和复核，施工过程中应有监理工程师旁站或监督，必要时进行现场签认。每道工序完工后应进行工序检查验收。

项目部所属工区的质量自检人员应按照驻地批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后，项目部所属工区先进行各道工序的自检，自检合格后，填报质量验收通知单，现场和专业监理工程师接到通知单后，在规定的时间内对该工序进行检查、抽检并签认质量检验报告单，如验收合格则应及时批准项目部所属工区进行下道工序的作业，否则责令项目部所属工区进行缺陷修补、返工或采取其它补救措施。

分项工程质量检查程序图：

图-2  分项工程质量检查程序图

2、分部、单位工程质量检查程序

当组成一分部工程的各分项工程或组成一单位工程的各分部工程全部完工后，项目部所属工区应首先进行再次检查和评定并报请驻地监理或指挥部检查、复查，办理中期交工。对诸如：桥梁交验、箱梁预制安装、车站交验等《铁路桥涵工程质量验收标准》中的重要部位的分项、分部、单位工程由业主单位组织中期交工验收，对一般分部、分项工程由驻地办组织检查验收；工序的质量检查由现场监理负责。

3、质量监督单位：由业主单位确定。

四、工程质量管理职责

1、项目经理质量职责

（1）项目经理是本项目质量的第一负责人，对工程项目全面负责，实施管理。

（2）负责贯彻国家和行业有关质量管理、环境管理和职业安全卫生管理方面的方针、政策、法律和法规，认真执行指挥部制定的《管理程序》文件，协调质量管理环境管理和职业健康安全管理活动。

（3）审定、批准和发布项目质量管理计划，环境管理计划和职业健康安全管理计划，并采取措施保证项目各级组织和员工能理解和实施。

（4）核准项目组织机构设置，职能分配和员工培训计划，批准建立项目质量体系和质量管理所必须的资源配置方案。

（5）主持分析和研究质量、环境和职业健康安全控制典型事例，嘉奖质量成果、处罚质量事故责任者。

（6）主持组建项目经理部，确定机构、人员、岗位设置及职责、权限，制定各项规章制度。

（7）搞好工资分配正确处理国家、企业和职工三者利益关系，调动职工的生产积极性。

（8）工程竣工后及时组织结算和资产清算，债权债务清理，以及项目施工的分析总结，向公司提交清算结果并接受考核和审计。

（9）组织编制项目实施性施工组织设计和质量计划，组织编制项目总体计划和年、季、月施工进度计划。

（10）推广和应用新技术、新工艺、新材料和新设备，确保工程质量，杜绝重大质量事故的发生。

（11）优质服务，开展使用户满意活动。

（12）选择分包人和供应商，并按有关规定报批，组织施工人员、设备物资进场，对生产要素进行优化配置，动态管理。

（13）加强职工培训，提高职工队伍的文化、技术、业务素质。

（14）创建精品工程奉献社会，以良好信誉取信于社会，以较好的经济利益回报经理部及员工。

（15）接受监理、社会、政府监督，按时足够上交各项所需资料。

（16）做好项目经理部的解体和善后工作。

2、项目总工程师质量职责

（1）负责组织制定具体措施，贯彻国家和行业关于质量管理和质量保证以及工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准和技术规范。

（2）负责项目质量管理体系、环境管理体系和职业健康体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面向项目经理全权负责。

（3）负责组织制定项目质量计划、环境保护计划和职业健康安全计划，参与讨论形成项目的质量方针、质量目标、环境目标和职业健康安全目标。

（4）负责组织制定各部门、各技术人员的职责、工作目标，并每月对执行职责的情况做出公平评价和考核意见。

（5）负责组织制定施工过程的质量、环境和安全控制措施、特殊工序的作业指导书。

（6）熟悉合同文件及施工图设计文件，领会设计意见，参加业主组织的设计交底和图纸会审。

（7）主持编排实施性施工组织设计，制定施工方案、施工工艺、编制施工技术措施和施工计划及保证质量措施等。

（8）负责向工程技术人员进行书面技术交底、督促、检查施工技术人员进行现场技术交底工作。

（9）负责推广应用新技术、新结构、新工艺，组织项目的技术、质量攻关、做好科技成果的转化工作。

（10）负责审核项目试验、测量仪器设备购置保修计划。

（11）主持交（竣）工技术文件的编制工作，参加交（竣）工验收事宜。

（12）负责编制项目施工技术总结，组织撰写论文和向公司推荐工作，对年度评选优秀工作技术人员提出主导意见。

（13）负责安排技术干部的学习及思想教育工作。

（14）负责处理项目日常的技术、质量、环境和职业健康安全管理事宜。

3、生产副经理质量职责：

（1）贯彻执行国家、行业的法律、规章制度及业主的质量目标,对本管段工程质量负直接领导责任。

（2）组织有关部门制定和审批项目部所属工区质量管理办法、规章制度和质量责任制；建立健全质量保证体系。

（3）在生产管理过程中负责对生产工作进行组织、管理、指挥、协调。

（4）掌握经理部生产动态，组织定期开展质量会议，研究和解决生产中存在的重大质量隐患，及时组织相关人员研究对策，制定针对性、可操作性强的质量保证措施，确保质量目标的实现 。

（5）督促各部门对新材料、新工艺、新技术的岗前技术培训及实施性的施工技术方案的制定。

（6）组织重大质量事故的调查、分析、处理，并按事故级别批复或上报。

（7）组织经理部月质量大检查，总结、交流、推广生产先进经验，提高质量管理水平。

（8）定期或不定期检查各部门、各工区对质量责任制的落实情况。

4、质检部质量职责

（1）在分管领导的指导下，全面负责项目质量监督检查工作。

（2）协助副经理主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。

（3）负责施工全过程的工作质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。

（4）督促、检查各作业班组、试验室、测量队的有关施工技术资料的整理工作，对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真审查，履行签证手续。

（5）审查试验室所做的各种原材料的分析鉴定和配合比、砼强度及其他技术指标，经检验不合格者有权拒绝使用。

（6）参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议，对项目采用的新技术、新工艺在施工中对其关键工序进行检查。

（7）对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。

（8）协助主持项目内部质量审核。

5、质检工程师岗位质量职责

（1）贯彻执行国家和上级关于质量管理和质量保证以及工程质量管理的方针、政策、法律、法规及政令，严格执行技术标准、质量标准和技术规范，并将质量方针贯穿于施工生产管理全过程。

（2）负责制订本部门及人员的职责，工程质量标准，并对履行职责情况按规定作出评价和考核。

（3）负责本项目工程质量管理及协调现场质检工程师工作。

（4）对施工中的关键工序、“特殊过程”控制制订工序质量负责人，严格检查监督施工过程。

（5）监督检查工程测量、工地试验、质量检查三位一体的质量保证体系的运行情况，指导解决体系运行中存在的实际问题。

（6）对施工过程及质量检查中不合格产品行使质量否决权，提出处置意见报总工程师审批。

（7）做好施工质量事故的调查、分析、处理及补救工作，提出纠正及预防措施报领导审批，并检查该措施的验证效果。

（8）负责质量检验资料的签认并组织编制质量评定资料，参与交（竣）工验收的准备工作，参与工程交工验收。

（9）负责对施工工期内产品养护工作的检查。

（10）配合监理工程师及市高指做好现场质量检查工作，对监理、市高指、业主提出的质量要求，逐步进行落实、改进，并将改进效果书面通知监理、市高指、业主。

（11）参与内部质量审核计划，负责分解落实本部门质量要求。

6、试验室质量职责

（1）负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。

（2）负责各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。

（3）负责建立健全试验机构，制定试验检测实施细则，严格按照规程进行试验，加强过程检测控制，并做好记录及试验报告。

（4）参与审核工程项目实施性施工组织设计中的资源配置方案，并参加项目上的内部质量检查。

（5）认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。

（6）制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作。

（7）建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料，并对检测设备进行状态标识。

（8）负责制定本部门执行工人技术等级标准，对重点技术工种（如重要仪器的操作）、岗位人员进行培训，提高技能，同时负责培训记录和证书保管。

（9）加强与驻地监理工程师的关系，搞好试验工作。

（10）参与内部质量审核工作。

7、试验室主任岗位职责

（1）贯彻执行有关质量标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准和业主、监理等有关制度。

（2）协助质检部部长搞好质量控制、“过程控制”及作业指导书的编写，安排过程中产品的检验,监督检查全线工程质量。保证施工质量达到合同规定的要求。

（3）负责配合物资部做好进场物资的试验检测工作。

（4）配合试验监理人员、业主指派的质量检测、监督人员做好试验检测工作，参与交工验收的有关事宜。

（5）填报纠正和预防措施，分析收集不合格品成因，制定相应措施上报主管领导批注、执行、并负则检查实施情况。

（6）对业主提供的半成品、成品按频率进行检测试验，提供试验数据，妥善保存资料，督促建立相应台帐。

（7）严格按照程序文件的要求和规定的格式，如实，准确，及时清楚的记录负责的质量活动。

（8）对本部门质量要素的分解和落实，负责制定本部门岗位质量职责和工作质量标准，对各岗位质量职责履行情况及工程效果的协助检查、督办和考查工作。

（9）对不合格品进行调查、分析不合格原因，提出初步处理意见上报质检部部长和主管领导。

（10）按监理制订试验、检测设备的管理办法、结合本项目制定本项目管理办法，制定专人负责仪器的维修与保养。

（11）负责建立健全试验机构，制定试验检测实施细则，严格按照规程进行试验，加强过程监测控制。

（12）加强职业健康知识，提高试验人员的自我保护意识，对试验室的危险品进行标识，并适当隔离存放,对可能出现的突发事件有相应的应急准备工。

（13）努力提高自身及试验人员的工作激情及质量意识，通过培训学习来实现专业水平的提高。

（14）加强与试验监理的关系。

8、工程部质量职责

（1）做好详细《施工组织设计》的编制工作；

（2）做好《施工图设计图纸》的会审工作；

（3）配合相关部门做好工程计量工作；

（4）做好控制点、水准点接收、复测、加密工作；

（5）做好开竣工报告的编制工作；

（6）做好《变更设计》的编报工作；

（7）做好施工前技术交底，施工中技术指导工作；

（8）与质量检验部门配合，做好施工技术及检验工作；

（9）与质量检验部门配合，做好转序工作；

（10）与质量检验部门配合，做好工程质量事故处理工作；

（11）严格按照有关规定做好工程内业的编制、收集、整理和归档工作；

（12）及时完成项目经理和总工安排的其他工作。

9、测量组质量职责

（1）据施工图纸设计文件,各项技术指、负责施工准备阶段的设计交桩，复测定线，保证工程如期开工。

（2）施工全过程进行控制测量，预防并及时纠正施工过程中容易出现的错误，保证路面各结构层和其它附属工程的平面位置及标高的准确，并填写测量检测记录。

（3）不合格品提出处理意见，负责测量中纠正与预防措施的实施。

（4）负责编制测量设备使用计划，通过妥善保管，制定检查、保养，以使仪器设备处于良好的工作状态。

（5）建立仪器设备户口登记卡，按使用情况提出校正计划，并保存各种记录。

（6）组织测量工进行技术学习，熟悉仪器设备性能，掌握操作方法，负责制定部门内部培训计划。

（7）配合测量监理人员及业主质检部门人员做好有关测量系统的检查、报验等事宜。

五、 责任追究制度

1、 决策责任追究制：

（1）项目经理、总工程师、部门负责人、工区长要确保所定计划、方案、工作目标切实可行。

（2）对决策失误造成生产过程中质量、安全等损失的直接或主要责任人视具体情况给予记过、降职、辞退等处分，并根据造成的经济损失的严重程度追加经济处罚，应包括扣除各类效益奖金。

2、 领导责任追究制

项目经理、总工程师、部门负责人、工区长对下述问题负领导责任：

（1）不履行或不正确履行领导责任，不以积极的态度和行动带领所属部门及员工投入生产管理工作，未给予下属正确指导、未严格把关，导致未完成公司经营管理目标，或出现重大问题、发生严重质量生产事故；

（2）对管理权责范围内的员工疏于管理，致使工作出现纰漏或造成不良影响；

（3）对突发性事件报告不及时或隐瞒、缓报、谎报，处理不及时，造成不良后果；

有上述情形之一的，对有关领导、负责人、负有责任的员工，情节较轻的给予警告或通报处分，造成严重后果的给予留用察看、撤换或约见法人处分，触犯法律的追究刑事责任。

3、督察责任追究制

（1）项目经理、各部门负责人对直接下属的工作负有监察责任。

（2）要求经常检查各项施工方案、措施、规定或工程进度的执行情况；查找工作漏洞，督促改进工作；根据有关规定处理、追究责任人。

（3）对督察工作力度不够、责任心不强、未能起到督察作用者将追究责任，包括通报批评、留用察看、撤换等处分，并可扣阶段奖金。

4、执行责任追究制

项目部所属工区经理、各部门负责人、一般员工对下述问题负有执行责任：

（1）贯彻项目部所属工区决议工作不力、责任心不强，造成难以完成项目部所属工区工程进度，视具体情况将受到警告、留用察看、撤换等处分，并可扣阶段奖金。

（2）工程项目负责人、施工现场管理人员不能如期完成工程项目，造成项目部所属工区损失的，扣减一定比例的效益奖金或项目提成。项目分管领导、项目跟踪检查责任人负连带责任，承受相应处罚。

（3）管理、服务、后勤支持部门及人员因管理不善、服务意识不强、服务态度不好、语言不文明，将视具体情况、原因给予警告留用察看、撤换等处分。

（4）对工作不认真、玩忽职守、失职等，都将予以责任追究和处罚。处理分不同情况给予书面警告、留用察看、撤换等处分。

5、 工作关联责任追究制

（1）各部门在工作上要互相配合、互相支持，一切以完成项目制订的生产管理、质量目标为最高准则。

（2）工作关联部门之间，管理、服务、后勤支持部门与一线部门之间，各位员工之间都要相互配合。

（3）对工作推诿拖延、敷衍塞责、玩忽职守带来的损失，将根据责任轻重，追究相应负责人和有关当事人的责任，分别给予通报批评、留用察看、撤换等处分。

6、 质量考核奖惩制度

6.1项目部所属工区实行质量目标考核奖惩制，从工程项目开工至竣工验收期间，凡发生责任质量一般及以上事故，实行一票否决制。各经理部、工区、部室都要认真执行以上条款规定，经项目部所属工区以上单位检查发现违反与相关规定的，首先责令限期改正；逾期未改正的，责令整顿，并处责任相关部门相映的罚款；情节严重的，或由此造成项目部所属工区分级控制目标事故的，除按事故性质由指挥部追究行政责任外，还应对项目部所属工区进行经济罚款，并清退项目部所属工区所属相关施工作业队，更换施工队伍和项目部所属工区相关责任人员。

6.2项目经理部发生责任质量事故及问题，由此造成的各项经济损失费用和赔偿费用相关责任部门负责承担。并按以下标准对项目经理部和责任人进行经济处罚：

6.2.1由于现场施工管理和技术人员工作不负责任，技术交底、指导失误、违章指挥、不按技术交底操作而造成质量事故，且经济损失在30万余（含）以下的，按直接经济损失的数额处罚直接责任人（施工队长、现场负责人、技术人员、操作人员）。

6.2.2由于主观原因造成大、重大质量事故，直接经济损失超过30万上的，除按上述标准给予经济处罚外，上级主管单位将给予项目经理及相关分管领导和直接责任人与相映的处罚。

6.2.3对在指挥部、监理单位组织的质量检查中，发现施工质量现场不按设计图纸和设计文件施工，未用计量设备或计量不准确的，混凝土跑模、错台、蜂麻、裂缝、空鼓、漏筋严重的，砌体工程砂浆不饱满、瞎缝、通缝，钢筋焊接、绑扎不符合规范验标要求的，路基填筑或基坑回填不按规范规定分层施工或压实等情况的，先责成返工整改，回检时发现未整改的，处以工区施工队罚款，并责令工区长或质量负责人现场盯岗整改，直至达到验标规定。

6.2.4由于在施工过程中造成的质量问题或隐患，被建设单位、监理单位和质量监督部门等单位通报、曝光、下发整改通知单或被投诉、反映施工质量不良的，项目部所属工区应将按问题严重程度，处以相关责任施工罚款，项目经理部主要负责人也要进行罚款。

6.3项目经理部获得指挥部优质示范工程、优质工程和优质样板工程等各项质量先进荣誉，项目部所属工区对有关集体和人员进行奖励。

6.4质量违约奖惩考核办法：

6.4.1 要求施工现场都要有项目部所属工区的现场质量监督员（或现场技术管理人员）在场把关；并必须挂牌施工，施工牌必须符合本项目管理大纲“六牌一图”中的各项要求。否则，将扣500元/次·处。

6.4.2项目部所属工区各工区必须加强试验检测工作，严把材料质量关。不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场；水泥、钢筋、钢绞线、桥面钢筋网、锚具、支座、伸缩缝等材料必须按合同条款的规定，使用准入的品牌或厂家产品，若发现有使用未准入的品牌或厂家产品，除责令各工区将这些材料清除出场外，还将扣以20000元/次。经检验合格并运进场的材料，半成品、成品必须有合格证，凡无合格证的均作为不合格品处理，或虽有合格证，但经监理与业主抽检为不合格的，除责令项目部所属工区各工区将这些材料清除出场外，还将扣以1000元/次（处）；若发现项目部所属工区已经使用不合格（或未经准入）的材料在工程上，除要求将该部分工程在规定期限内返工外，并扣20000元/次（处）；

6.4.3桥涵基坑及桩基、隧道锚喷前、钢筋混凝土构造物等隐蔽工程检验必须有专业监理工程师和业主现场管理工程师及以上人员到场检验。否则，除重新检验外，并扣项目部所属工区2000元/次（处）。项目部所属工区必须强化隐蔽工程工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量确保分项工程的质量，若项目部所属工区违反了此规定，必须无条件立即返工，业主还将对项目部所属工区扣2000元/次（处）。

6.4.4项目部所属工区必须严格按照规范施工，加强质量意识，尊重监理工程师及业主的指示及指令并及时严格执行。因违规施工导致监理工程师每签发一张停工指令，将扣项目部所属工区5000元/次。

6.4.5混凝土工程

6.4.5.1砼配制必须采用带有电子计量的强制性砼拌和机，严禁使用滚筒式拌和机，拌和均匀的砼必须及时使用。C40及以上的砼必须采用电脑控制的拌和楼拌和，其粗集料必须采用洗料设备清洗。否则除立即整改或返工外，并扣项目部所属工区4000元/次。

6.4.5.2砼所用水泥、砂、碎石（砾石）、水及各种外加剂必须是经过监理检验合格且认可，项目部所属工区若将不符合要求的材料用于砼中时，除要求返工外，并扣1000元/次（处）。若不及时采取措施处理，继续施工者，除要求项目部所属工区停工整改外，并扣项目部所属工区4000元/次（处）。

6.4.5.3砼浇筑完成后，按规范要求进行养生。否则，扣1000元/次（处）。若不及时改进，除要求项目部所属工区停工整顿外，造成砼不合格的必须返工处理并扣项目部所属工区4000元/次（处）。

6.4.5.4砼浇筑过程中，项目部所属工区必须有管理人员和技术人员在场到场检查监督，违反此条者，扣项目部所属工区1000元/处。

6.4.5.5 堆放砼施工材料（水泥、砂、碎石）的场地必须硬化，材料的堆放必须符合有关规范的要求，堆放整齐，违反此条者，扣项目部所属工区1000元/次（处）。

6.4.5.6砼的表面必须整洁、平整、美观、色泽一致、无蜂窝麻面、接缝无错台，否则，扣1000元/处。并要求项目部所属工区及时改进。

6.4.6水下混凝土工程

6.4.6.1水下混凝土的浇注要求严格按照《公路桥涵施工技术规范》的要求施工，不允许有断桩或桩长达不到设计要求的现象。否则，除要求及时返工外，扣项目部所属工区5000元/桩；浇注水下混凝土时，要求通知监理进行旁站，若不通知监理就擅自进行浇注者，一经查实除要求及时返工外，扣项目部所属工区2000元/桩。

6.4.6.2 桩基钢筋笼的安放必须保持钢筋笼的垂直、完整，吊装就位后，钢筋笼必须能转动，否则，必须查明原因及时处理，若不经处理或未经监理认可就进行定位施工，除要求返工外，并扣项目部所属工区900元/桩。

7、 技术培训交底制度

7.1技术培训制度

组织参加本段施工的全体干部职工学习规范、规则、规定，熟悉施工的程序和质量要求，定期安排培训，并进行技术考核，执行持证上岗制度。就施工过程中遇到的新问题、新材料、新工艺，及时组织参战人员学习，确保每道工序的施工质量。

7.1.1为提高技术人员的责任心，给优秀技术干部创造有利的成才环境，锻炼出一批技术过硬、责任心强的技术队伍，推动我项目技术进步，创造良好的经济效益，根据实际情况项目经理部应制定培训制度。

7.1.2项目经理部应将结合工程情况，每年组织技术观摩会，通过观摩学习，提高技术人员的业务素质。

7.1.3技术人员的培训、教育由技术室统一组织，技术室根据工程需要提出申请，报上级部门批准。未经允许私自学习者，项目经理部也应给报销学习费用。

7.1.4建立新学员的岗前培训制度，新学员由于缺乏实践经验，在其上岗前要有针对性的进行岗前培训，培训内容主要包括：图纸审核，工程日志、技术交底、技术指导、技术监倥、测量及试验监控，施工过程中的各种交接手续等。

7.1.5继续推行技术人员的传帮带活动，实行以老带新，努力培养技术拔尖人才。

7.1.6技术培训应包括劳动通用知识、规章制度、操作规程、遵章守纪、生产机械的性能及正确使用方法、主要工序控制事项、预防和防治的主要措施、新工艺新技术的施工方法、项目部所属工区施工质量的其它各项措施等内容。

7.2技术交底制度

7.2.1项目经理、总工程师、工程部长、各分部的总工程师应参加建设单位组织的设计交底，对施工调查和设计文件审核中发现的问题提交建设、设计单位解决。

7.2.2项目经理和总工程师应组织工程技术部门向其他各部门工作人员和作业层的技术人员、管理人员进行本工程综合性技术交底。交底前应作充分准备，以会议宣讲和书面形式交清设计意图和主要标准、施工安排、技术措施、工程的特点和特殊要求。

7.2.3技术人员在施工过程中需要大量、长期反复进行交底工作，在其工作量中占有很大比例的份额，是技术工作重要的组成部分。技术交底的偶然疏漏就有可能造成极大的损失，技术人员应加强责任心，仔细核对交底内容，技术交底执行技术复核制。

7.2.4技术交底要求：

7.2.4.1重点工程，必要时由上一级管理单位组织人员共同参加。

7.2.4.2经理部总工程师或主管生产的领导应组织对作业层进行综合性技术交底。综合性技术交底的内容：工程主要技术条件、设计标准；工程部位及组成；主要的施工方法及施工步骤，施工场地布置；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格、数量、质量要求及使用部位；混凝土的强度等级、使用部位及配合比；劳力组织；创优计划、主要质量措施；安全措施、文明施工及环保措施；科研项目和实施计划；新工艺、新材料、新技术、新设备等。

7.2.4.3分部技术负责人组织对技术人员进行单项技术交底。

7.2.5现场技术交底必须有书面资料，交底书内必须有工程质量标准和安全操作注意事项，且有编制、审核、接受人签字，并标注日期。

7.2.6严格执行技术交底复核制。

7.2.6.1综合性技术交底由经理部工程部长组织工程技术人员编制并复核，总工程师签发。

7.2.6.2作业层技术交底由分部技术人员编制，分部技术负责人复核。

7.2.6.3各级技术人员应仔细核对交底内容，确保技术交底正确无误。

7.2.7各级技术人员不得将设计文件、标准图、施组文件等不加标注和修订简单复印分发，必须对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施；对于重要、复杂的工艺等，要制定专项技术交底或作业指导书予以明确。对基层的技术交底必须要有明确的工艺标准及操作要求。

7.2.8施工过程中，施工技术人员有权监督作业班组按技术交底书、作业指导书和专项技术措施的要求进行施工，发现偏差及时进行纠正；特殊情况下，有权暂停施工，并在事后提供相关书面报告。

7.2.9技术交底书面资料应填写清楚复制若干份。交底人和接受人应当面交接、解释明白确认无误后双方签认，其中一份由交底人留存备查。

7.2.10工程技术人员应建立管段工程范围内技术交底台帐。技术交底应按《文件和资料控制程序》中有关规定编号发放。

7.2.11项目经理部工程部应定期或不定期对施工队交底书面资料和台帐进行检查，并将检查结果纳入业务评比范畴之中。

8、各操作规程

8.1试验仪器操作规程

8.1.1压力机操作规程

（1）压力机应安装在规定尺寸要求的基础上，在使用前必须进行检查，贮油罐内的油是否加满，油管接头有否松动，以防漏油。

（2）根据试件要求，更换需要的弹簧，在小吨位时，使用小弹簧，以使读数准确。

（3）转动手轮，调节螺杆至适当位置，使上承压板与试件刚好要接触。

（4）旋紧回油阀，打开压力机电源。

（5）开动油泵调节送油阀浮起活塞，校正指针零点，可转动滚花螺母，调节弦线，使指针恰与刻度盘零线重合。使用压力传感器测力的压力机也应按要求对控制器先调零，设置好试件截面积。

（6）控制送油阀，按需要的速度加荷。（初次试车应注意放去油泵内的空气，如滤油器阻塞，亦可能使油泵打不出油或跳动）。

（7）如继续加压主动指针开始回退，指针读数不再增加，或压力传感器测力式压力机加荷装置指示加荷速度为负值时，则表示试件已压至极限强度，将回油阀徐徐退出，使油缸内的油放回至贮油罐内。

（8）从动指针所指读数即为该试件的极限压力，将被动指针拨回至零点。压力传感器测力式压力机可在控制器上直接读出和打印极限强度

8.1.2水泥胶砂搅拌机及振实台操作规程

（1） 试验室温度为20±2℃，相对温度应不低于50%。

（2） 接通搅拌机电源程控器，数码显示管为0。

（3） 砂罐内装入1350g ISO标准砂，搅拌锅内装入水225g、水泥450g，将搅拌锅装入支座定位孔中，顺时针转动锅至锁紧，再扳动手柄使搅拌锅向上移动处于搅拌工作定位位置。

（4） 启动搅拌程序，低速搅拌30s后，加标准砂，机器转至高速搅拌，继续搅拌30s，停拌90 s，此时用刮具把锅壁和叶片上的胶砂刮入锅中。再高速搅拌60s，水泥胶砂搅拌完成。各个搅拌阶段，时间误差应在±1S以内。然后，扳动手柄使搅拌锅向下移，逆时针转搅拌锅至松开位置，取下搅拌锅。

（5） 水泥胶砂振实台应安装在高度约400mm的混凝土基座上，防外部振动影响振实效果。

（6） 将水泥胶砂三联试模安装固定在振实台上，接通振实台电源。

（7） 胶砂分两层装入试模，第一层每槽约装300g，用大播料器刮平，振60s，接着装第二层，用小播料器刮平，振实台振60s。取下试模，用金属直尺以近似垂直的角度，从一端刮向另一端，刮去多余的胶砂。再用同一直尺以近似水平的角度，把表面抹平。

8.1.3标准稠度仪，凝结时间测定仪操作规程

（1） 净浆拌和结束后，将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃底板上的试模中，用小刀插捣、轻轻振动数次，刮去多余净浆，抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上，将其中心定在试杆下。

（2） 试杆降至净浆表面，拧紧螺丝，突然放松，记录试杆停止沉入或释放试杆30s时试杆距底板之间的距离。整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距离底板6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度。

（3） 初凝时间测定：将圆模放在玻璃板上，将净浆放入圆模内，插捣、振动数次试件在养护箱养护30min。观察试针停止下沉或释放试针30s时指针读数，当试针沉至距底板4±1mm时，为水泥的初凝时间。

（4） 进行第一次测定应扶持金属棒，使其慢慢下降，以免试针撞弯。

（5） 终凝时间测定：初凝时间测定完成后，立即将圆模同浆体以平移方法从玻璃板上取下翻转180°，直径大端向上，放在玻璃板上，再放入养护箱养护。临近终凝每30min测定一次，当试针沉入0.5mm时，即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时为水泥的终凝时间。

（6） 到达初、终凝时，应重复测一次，两次结论相同才能确认。

8.1.4水泥标养箱操作规程

（1） 仪器安放平稳后，应检查箱门开关是否灵活，电气制冷部件是否损坏。

（2） 将箱内水箱加水至末层搁架以下、电热管以上2cm。

（3） 把侧门打开将加湿器水箱内注满蒸馏水，另把测温干湿盒内塑料球内注满水，并把纱布泡入水中。

（4） 接通电源，调整控制仪参数设定，按SET键3秒钟，修改湿度和温度数据，按干湿键切换干温、湿温的温度显示。

（5） 设定温度为20±1℃，湿度≥90%。

（6） 经常检查加温器，水箱，干箱盒内不应断水，盒内纱布要每月更换。

（7） 水箱内水要定期更换，仪器定期检查，湿度、温度每日应记录。

8.1.4温湿自控仪操作规程

（1） 养室温度控制要求25±2℃，湿度控制要求≥95%。

（2） 在温湿自控仪水箱中加满水。

（3） 在温湿自控仪温湿度传感器水泡中加水，使温湿度传感器能正常工作。

（4） 打开电源，按下温湿自控仪控制箱上的设定按钮，设定标准温度、标准湿度以及控温上限和控温下限。

（5） 根据需要，按下加温、加湿、制冷按钮。这时温湿自控仪开始工作。

（6） 在使用过程中随时检查水箱内的水位，以及温湿度控制状况。

仪器定期检查，湿度、温度每日至少记录2次。

8.1.5水泥细度负压筛析仪操作规程

（1） 将仪器安放在水平的地面上，打开后门检查所有零部件是否正常安装。

（2） 称取水泥试料25g，倒入试料筛内并盖上筛盖，然后启动仪器，待停机后取下试样筛，将筛余物件倒入天平称量，得出筛析结果。

（3） 操作时应调整工作负压在-4000~-6000Pa范围内。仪器在2min内自动停止

（4） 每次使用后，应用刷子将试验筛网两面轻轻刷清，并把筛网对着光线，检查筛孔后把试验筛保存在干燥容器或塑料袋内当试验筛堵塞时，可将其反置在筛座上，盖上筛盖反吸，再用刷子刷清，若筛网堵塞严重，可先将试验筛放在水中浸泡一段时间再刷洗。

（5） 若发现收尘瓶内水泥细粉快满时，应将收尘瓶从旋风筒上拔下来倒净后再重新装上。

（6） 吸尘器应注意定期清灰，以保持收尘袋清洁。

8.1.6电子天平操作规程

（1） 电子天平应放在平稳、坚固、且无振动的台面上。

（2）接通电源,按“开关”键，等自检归零后,将样品放在称盘上，等显示出现单位符号“g”后，表示数据稳定，即可读数。

（3）在进行精密称量时，请按以下方法进行校正：首先将称盘上的物品拿掉，按一下“去皮”键，显示全零，按一次“校正”键，显示“CAL”，数秒后,按照

型号性能指标明细表中的要求将对应的校正砝码加在称盘中心，再按一下“去皮”键，拿去校正砝码，按“去皮”键，数秒后，显示“Og'，表示已经校准好，即可进行称量。

（4） 计数功能：首先将称盘上的物品拿掉，按一下“去皮”键，电子天平显示全零，按“9”或“20”键，天平显示“9pcs”或“20 pcs”，“pcs”出现表示天平已进入计数状态，显示数字表示样品的个数，而不是重量，若要回到称量状态，按一下“计数转换”即可，使用计算功能时应注意，其单个样品的重量应大于9倍。

（5） 电子称应由计量检定部门检定合格方可使用，超出检定有效期的要重新检定。

8.1.7 沸煮箱操作规程

（1）沸煮箱内充水180mm（以内箱体底部起算），将经过养护的雷氏夹由玻璃板上取下，雷氏夹两指针朝上，横放于篦板上。

（2）接通电气控制箱电源，启动“自动”开关，沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾，一组3KW电热器自动停止工作，指示灯灭。再煮3小时沸煮箱内另一组1KW电热器自动停止工作指示灯灭。此时数字显示了29min，电气控制箱内蜂鸣器发出声响，表示工作结束。然后将水由热水嘴放出，打开箱盖待箱体冷却至室温，取出试件进行检测。

（3）如沸煮箱内充水温度低于20度时，可先将电气控制箱上手动自动切换开关放在手动位置、升温恒温开关放在升温位置，将水升温至20度左右，将手动自动开关切换到自动位置即可自动运行。

（4）沸煮箱内必须用洁净淡水，久用后，箱内可能累积水垢，应定期清洗。

（5）箱体外壳必须可靠接地，以保安全。

（6）沸煮前，水封槽内必须盛满水，以保证沸煮时起水封作用。

8.1.8水泥胶砂电动抗折试验机操作规程

（1）接通电源，按下游动砝码上的按钮，用手推动游动砝码，左移，使游动砝码上游标的零线对准标尺的零线，放开按钮后对准的零线可能会有所移动，此时可用手在丝杆右端的滚花部分转动丝杆，移动游动砝码，使两根零线重合。

（2）调整处于扬角指示板后边位置的置零触头螺丝，使刚与游动砝码接触，然后再用螺母锁紧置零触头螺丝，校对游标与标尺的零线是否重合，如不重合，应重新调节置零触头螺丝直至重合为止。

（3）松开锁紧螺钉，移动大、小平衡砣，使大杠杆尽量趋于平衡，然后拧紧锁紧螺钉，将大平衡砣锁紧于大杠杆上，移动小平衡砣上的螺母，使小平衡砣移动直至大杠杆完全平衡为止，然后用锁紧螺钉将小平衡砣锁紧于大杠杆上，注意大、小平衡砣的锁紧必须可靠，以免在使用过程中由于试件断裂，大杠杆下落时受震动而破坏平衡。

（4）将试体放入抗折夹具内，以夹具上的对准板对准，转动夹具下面的手轮，使下拉架上的加荷辊与试体接触，并继续转动一定角度，使大杠杆有一定扬角，数值一般由经验估计，原则是试体在断裂时应使大杠杆尽可能处于水平位置，扬角的数值可在扬角指示板上读出。

（5）按启动按钮，机器开始加荷，试体断裂时，大杠杆下落触动限位开关，断开电动机电源，读数。

（6）保持仪器清洁、干燥。刀刃与刀刃承间不得有任何润滑油，以免粘住灰尘。限位开关撞板必须调整到大杠杆下落到底时限位开关刚刚动作，切忌调整在过早使限位开关动作的位置，以免撞坏限位开关。

8.1.9电热鼓风干燥箱操作规程

（1）燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。最高工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃，空气相对湿度不大于85%条件下工作。

（2）用专用的插头插座，并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能，并注意有否断路、短路及漏电现象。

（3）箱上放入温度计，打开电源调节温控旋钮到设定温度，至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符，如果有出入则进行微调，直至恒温温度符合设置温度。

（4）打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。

（5）试品钢板最大平均负荷为15Kg,，放置切勿过重、过密，一定要留有空隙，工作室底板上不能放置试品。

（6）干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品，以防爆炸。

（7）通上电源，绿色指示灯亮，开启鼓风开关，鼓风电机运转，开启加热电源，干燥箱即进入工作状态。

（8）工作时，箱门不宜经常打开，以免影响恒温场。

（9）本设备无超温保护装置，故工作时应有专人监测箱内温度，一旦温度失控，应及时断电检查，以免发生事故。

8.1.9离心式沥青抽提仪操作规程

（1）将环形滤纸置于90~19℃烘箱内烘干，称重，并记录。打开收集器盖，再打开料碗盖。

（2）将1~1.5㎏沥青混合料用溶剂（三氯乙烯）浸泡在烧杯内，也可在料碗中浸泡，约一小时。

（3）将环形滤纸放在料碗口的边缘上，盖上料碗盖并紧固，然后盖好收集器盖，在排出口处放上回收瓶。

（4）打开离心机电源，然后启动电机，这时离心机逐渐升速至3000转/分。沥青溶液通过排出口流入回收瓶中，待流出停止后停机。

从收集器盖上端的孔中加入新溶剂，数量同前，稍待3-5分钟，重复步骤。如此操作数次，直至流出溶液为清澈的淡黄色为止。

（6）卸下收集器上盖及料碗盖，取下环形滤纸，待溶剂蒸发后，置于95℃±5℃烘箱内烘干，称重，其增重部分，即为矿粉的一部分。

( 7 )取下料碗，清理出料碗中的全部矿料。以备下步试验用。

8.2 施工作业人员操作规程：

（1） 施工机械设备操作人员与驾驶人员必须经过专业的学习和培训，经过相关部门考核合格后，持证上岗。

（2）操作人员必须遵守“定机定人”、“凭证操作”制度，严格按照设备使用说明书和操作规程正确使用与维护、保养，并填写（运行日志）等相关记录。

（3）操作人员应掌握本机械设备的工作程序和施工生产任务的操作内容、安全防护措施，做到“三好”、“四会”、“五懂”：即管好、用好、维修好，会操作、会检查、会排除故障、会正确处理设备事故，懂机械设备原理、懂构造、懂用途、懂用油或用电常识。

（4）操作人员应思想集中按规定使用劳动安全防护用品，不准擅离工作岗位，将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对违反机械操作规定的指挥调度，有权拒绝执行。

（5）操作人员必须严格执行工作前、工作中检查制度和工作后的检查保养制度发现异常情况要及时停车、停机检查并排除故障，严禁机械设备带病运转或超负荷操作。

（6）在公路和城市道路上行驶的车辆机械必须严格遵守一切交通管理规则和地方有关规定，严禁超重、超长超宽、超高，装载运输的物品要捆绑稳定牢靠，严禁在山区及陡坡地带脱档熄火滑行，并且严禁酒后驾驶。

（7）作业时应注意各仪表、灯光、喇叭等信号装置是否正常，液压系统有无渗漏，转向装置和制动装置是否灵活可靠，发现异常，必须查明原因并及时消除。

（8）机械作业时，操作人员要检查作业区四周有无障碍物及其他危害安全的因素，机械作业范围内禁止停留人员。

（9）当使用机械设备与安全发生矛盾时，应首先服从安全要求；当发生事故或未遂事故时，应及时抢救，保护现场，并立即报告领导和相关部门听候处理。

8.3施工机械操作规程：

8.3.1起吊机起重作业规程

8.3.1.1起吊重物件时，应确认所起吊物件的实际重量，如不明确时，应经操作者或技术人员计算确定。

8.3.1.2栓挂吊具时，应按物件的重心，确定栓挂吊具的位置；用两支点或交叉起吊时，吊钩处千斤绳、卡环、起重钢丝绳等，均应符合起重作业安全规定。

8.3.1.3吊具栓挂应牢靠，吊钩应封钩，以防在起吊过程中钢丝绳滑脱；捆扎有棱角或利口的物件时，钢丝绳与物件的接触处，应垫以麻袋、橡胶等物；起吊长、大物件时，应栓溜绳。

8.3.1.4起吊细长杆件的吊点位置，应经计算确定，凡沿长度方向重量均等的细长物件吊点栓挂位置可参照以下规定办理：

（1）单支点起吊时，吊点距被吊杆件一端全杆长的0.3倍处。

（2）双支点起吊时，吊点距被吊杆件端部的距离为0.21乘杆件全长。

（3）如选用单、双支点起吊，超过物件强度和刚度的允许值或不能保证起吊安全时，应由技术人员计算确定其起吊支点数和吊点位置。

8.3.1.5物件起吊时，先将物件提升离地面9～20cm,经检查确认无异常现象时，方可继续提升。

8.3.1.6放置物件时，应缓慢下降，确认物件放置平稳牢靠，方可松钩，以免物件倾斜翻倒伤人。

8.3.1.7起吊物件时，作业人员不得在已受力索具附近停留，特别不能停留在受力索具的内侧。

8.3.1.8起重作业时，应由技术熟练、懂得起重机械性能的人担任指挥信号，指挥时应站在能够照顾到全面工作的地点，所发信号应实现统一，并做到准确、宏亮和清楚。

8.3.1.9起重作业时，司机应听从信号员的指挥，禁止其他人员与司机谈话或随意指挥，如发现起吊不良时，必须通过信号指挥员处理，有紧急情况除外。

8.3.1.10起吊物件时，起重臂回转所涉及区域内和重物的下方，严禁站人，不准靠近被吊物件和将头部伸进起吊物下方观察情况，也禁止站在起吊物件上。

8.3.1.11起吊物件时，应保持垂直起吊，严禁用吊钩在倾斜的方向拖拉或斜吊物件，禁止吊拨埋在地下或地面上重量不明的物件。

8.3.1.12起吊物件旋转时，应将工作物提升到距离所能遇到的障碍物0.5m以上为宜。

8.3.1.13起吊物件应使用交互捻制交绕的钢丝绳，钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时降低使用标准或报废。卡环应使其长度方向受力，抽销卡环应预防销子滑脱，有缺陷的卡环严禁使用。

8.3.1.14当使用设有大小钩的起重机时，大小钩不得同时各自起吊物件。

8.3.1.15当用两台以上起重机同吊一物件时，事前应制定详细的技术措施，并交底，必须在施工负责人的统一指挥下进行，起重量分配应明确，不得超过单机允许重量的80%，起重时应密切配合，动作协调。

8.3.1.16起重机在架空高压线路附近进行作业，其臂杆、钢丝绳、起吊物等与架空线路的最小距离不应小于规定距离，如不能保持这个距离，则必须停电或设置好隔离设施后，方可工作。如在雨天工作时，距离还应当加大。

8.3.2 装载机作业规程

（1）装载机在工作中应注意刹车、喇叭、方向机应齐全、灵敏，在行驶中要遵守：“交通规则”。若需经常在公路上行驶，司机须持有“机动车驾驶证”。

（2）装载机在配合自卸汽车工作时，装载时自卸汽车不要在铲斗下通过。

（3）装载机在满斗行驶时，铲斗不应提升过高，一般距地面0.5米左右为宜。

（4）装载机行驶时应避免不适当的高速和急转弯。

（5）当装载机遇到阻力增大，轮胎（或履带）打滑和发动机转速降低等现象时，应停止铲装，切不可强行操作。

（6）在下坡时，严禁装载机脱档滑行。

（7）装载机在作业时斗臂下禁止有人站立或通过。

（8）装载机动臂升起后在进行润滑和调整时，必须装好安全销或采取其它措施，防止动臂下落伤人。

（9）装载机在工作中，应注意随时清除夹在轮胎（或履带）间的石渣。

（9）夜间工作时装载机及工作场所应有良好的照明。

操纵手柄应平顺。臂杆下降时，中途不得突然停顿。

（11）行驶时，须将铲头和斗柄的油缸活塞杆完全伸出，使铲头、斗柄和动臂靠紧。

8.3.3推土机作业规程

（1）推土机工作中，应注意发动机起动后，严禁有人站在履带上或推土刀支架上。

（2）推土机工作前，工作区内如有大块石块或其它障碍物，应予以清除。

（3）推土机工作应平稳，吃土不可太深，推土刀起落不要太猛。推土刀距地面距离一般以0.4米为宜，不要提得太高。

（4）推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时，应事先了解其承载能力，并以低速平稳通过。

（5）推土机在坡道上行驶时，其上坡坡度不得超过25°，下坡坡度不得大于35°，横向坡度不得大于9°。在陡坡上（25°以上）严禁横向行驶，纵向在陡坡上行驶，不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶，并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。

（6）在上坡途中，若发动机突然熄火时，应立即将推土刀放到地面，踏下并锁住制动踏板，待推土机停稳后，再将主离合器脱开，把变速杆放到空档位置，用三角木块将履带或轮胎楔死，然后重新起动发动机。

（7）推土机在25°以上坡度上进行推土时，应先进行填挖，待推土机能保持本身平衡后，方可开始工作。

（8）填沟或驶近边坡时，禁止推土刀越出边坡的边缘，并换好倒车档后，方可提升推土刀，进行倒车。

（9）在深沟、陡坡地区作业时，应有专人指挥。

（10）土机在基坑或深沟内作业时，应有专人指挥。基坑与深沟一般不得超过2米。若超过上述深度时，应放出安全边坡。同时，禁止用推土刀侧面推土。

（11）推土机推树时，应注意高空杂物和树干的倒向。

（12）推土机推围墙或屋顶时，用大型推土机墙高不得超过2.5米；用中、小型推土机墙高不得超过1.5米。

（13）在电线杆附近推土时，应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况，由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3米。

（14）施工现场若有爆破工程，爆破前，推土机应开到安全地带。爆破后，司机应亲自到现场察看，认为符合安全操作条件后，方可将机械开入施工现场。若认为有危险时，司机有权拒绝进入危险地段，并及时请示上级。

（15）数台推土机共同在一个工地作业时，其前后距离不得小于8米，左右距离不得小于1.5米。

（16）推土机在有负荷情况下，禁止急转弯。履带式推土机在高速行驶时，亦应禁止急转弯，以免履带脱落或损坏走行机构。

（17）工作时间内，司机不得随意离开工作岗位。

（18）推土机在工作时，严禁进行维修、保养，并禁止人员上下。

（19）夜间施工，工作场所应有良好的照明。

（20）在雨天泥泞土地上，推土机不得进行推土作业。

（21）用手摇启动时，必须五指并拢。用拉绳启动时，不得将绳缠在手上。

（22）推土机使用钢丝绳牵引重物起步时，附近不得有人。

（23）向边坡推土，刀片不得超出坡边，并在换好倒档后才能提升刀片倒车。

（24）推土机上、下坡不得超过35°，横坡行驶不得超过9°。

8.3.4挖掘机作业规程：

（1）向施工人员了解施工条件和任务内容包括：填挖土的高度和深度、边坡及电线高度、地下电缆、各种管道、坑道、墓穴和各种障碍物的情况和位置。挖掘机进入现场后，司机应遵守施工现场的各项情况规则。

（2）挖掘机在多石土壤或冻土地带工作时，应先进行爆破再进行挖掘。

（3）按照日常例行保养项目，对挖掘机进行检查、保养、调整、紧固。

（4）检查燃料、润滑油、冷却水是否充足，不足时应予添加。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火，以免引起火灾。

（5）检查电线路绝缘和各开关触点是否良好。

（6）检查液压系统各管路及操作阀、工作油缸、油泵等，是否有泄漏，动作是否异常。

（7）检查钢丝绳及固定钢丝绳的卡子是否牢固可靠。

（8）将主离合器操纵杆放在“空档”位置上，起动发动机（若是手摇起动要注意摇把反击伤人；若系手拉绳起动，不可将拉绳缠在手上）。检查各仪表、传动机构、工作装置、制动机构是否正常，确认无误后，方可开始工作。

（9）发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、履带和机棚上。

（10）挖掘机工作时，应停放在坚实、平坦的地面上。轮胎式挖掘机应把支腿顶好。

（11）挖掘机工作时应当处于水平位置，并将走行机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板、垫妥。

（12）铲斗挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。

（13）配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机必须停回转，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，确保安全。

（14）挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。

（15）挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。

（16）铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。

（17）拉铲作业中，当拉满铲后，不得继续铲土，防止超载。拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时，应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商，确定机械离便坡的距离。

（18）反铲作业时，必须待臂杆停稳后再铲土，防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击。

（19）履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。

（20）挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过20°。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。

8.3.5 架桥机操作规程

（1）架桥机纵向运行轨道两侧规定高度要求对应水平，保持平稳。前、中、后支腿各横向运行轨道要求水平，并严格控制间距，三条轨道必须平行。

（2）斜交桥梁混凝土梁安装时，架桥机前、中、后支腿行走轮位置，左右轮要前后错开，其间距可根据斜交角度计算，以便支腿轮可在同一横向轨道上运行（具体事宜请与制造单位联系）。

（3）架桥机纵向移动要做好一切准备工作，要求一次到位，不允许中途停顿。

（4）架桥机天车携带混凝土梁纵向运行时，前支腿部位要求用手拉葫芦（5t）与横移轨道拉紧固定，加强稳定性。

（5）安装桥梁有上下纵坡时，架桥机纵向移位要有防止滑行措施。例如：采用三角铁块在轮子前后作防护，特别中腿距梁端很近，移位时要注意控制。

（6）架桥机拼装后一定要进行吊重试吊运行，也可用混凝土梁试吊后，架桥机再运行到位开始安装作业。

（7）架桥机安装作业时，要经常注意安全检查，每安装一孔必须进行一次全面安全检查，发现问题要停止工作并及时处理后才能继续作业。不允许机械电气带故障工作。

（8）安装作业不准超负荷运行，不得斜吊提升作业。

（9）连接销子加工材质必须按设计图纸要求进行，不得用低钢号加工代替。

（9）五级风以上严禁作业，必须用索具稳固架桥机和起吊天车，架桥机停止工作时要切断电源，以防发生意外。

（11）架桥机纵向就位必须严格控制位置尺寸，确保混凝土预制梁安装顺利就位。

（12）由于架桥机属桥梁安装大型专用设备，架桥机作业必须明确分工，统一指挥，要设专职操作人员、专职电工和专职安全检查员。要有严格的施工组织及措施，十三、悬臂纵移时，上部两天车必须后退，前天车退至后支腿处；后天车退至后支腿和后顶高支腿中间。

（13）中顶高支腿顶高时，前天车必须退至前支腿处；后天车必须退至后支腿处。

（14）前支腿或后顶高支腿顶高时，两天车必须退至中腿附近。

（15）前支腿顶高就位后，必须采用专用夹具将顶高行程段锁紧，以免千斤顶长时间受力。

（16）属于同一液压缸上的两个球型截止阀，必须同时关闭或同时打开，切不可只打开期中一个而关闭另一个，否则将会造成事故甚至使软管爆裂或液压缸损坏；

（17）根据前、中、后三个支腿和吊梁千斤顶的不同工况来确定溢流阀的整定值，但最大不得超过31MPa。整定后即用螺帽锁紧，并不可任意改动整定压力，过小则工作中经常溢流，造成油温升高甚至不能工作；整定压力过大则不能起保险作用，使元件损坏。具体整定数值由现场技术人员确定；

（18）当油温超过70℃时应停机冷却，当油温低于0℃应考虑更换低温液压油；

（19）各部元件、管路如发生故障时，应立即停机，由经过训练的专职技术人员检查修理，操作人员不可擅自拆卸；

（20）架桥机大车行走方梁的承载能力应满足有关要求，两自由端必须设置挡铁。大车行走箱处配备有专用工具（楔铁）和警示牌，若由于机械、电气或误操作引起大车行走失控时，将楔铁塞入行走轮于轨道之间，使架桥机不能继续滑移。

（21）架桥机工作前，应调整前、中和后支腿高度，使架桥机主梁纵向坡度<1.5%。

（22）架桥机纵向行走轨道的铺设纵坡<3%，不满足时应调整至此要求。

8.3.6 混凝土搅拌输送车作业规程

（1）混凝土搅拌输送车的汽车部分应执行汽车一般安全技术要求的规定。

（2）混凝土搅拌输送车的燃油、润滑油、液压油、制动液、冷却水等应添加充足，质量应符合要求。

（3）搅拌筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤；滑槽止动器应无松驰和损坏；搅拌筒机架缓冲件应无裂痕或损伤；搅拌叶片磨损应正常。

（4）应检查动力输出装置并确认无螺栓松动及轴承漏油等现象。

（5）启动内燃机应进行预热运转，各仪表指示值正常，制定气压达到规定值，并应低速旋转搅拌筒3~5min，确认一切正常后，方可装料。

（6）搅拌运输时，混凝土的装载量不得超过额定容量。

（7）搅拌输送车装料前，应先将搅拌筒反转，使筒内的积水和杂物排尽。

（8）装料时，应将操纵杆放在“装料”位置，并调节搅拌筒转速，使进料顺利。

（9）运输前，排料槽应锁止在“行驶”位置，不得自由摆动。

（9）运输中，搅拌筒应低速旋转，但不得停转。运送混凝土的时间不得超过规定的时间。

（11）搅拌筒由正转变为反转时，应先将操纵手柄放在中间位置，待搅拌筒停转后，再将操纵杆手柄放至反转位置。

（12）行驶在不平路面或转弯处应降低车速至15km/h及以下，并暂停搅拌旋转。通过桥、洞、门等设施时，不得超过其限制高度及宽度。

（13）搅拌装置连续运转时间不宜超过8h。

（14）水箱的水位应保持正常。冬季停车时，应将水箱和供水系统的积水放净。

（15）用于搅拌混凝土时，应在搅拌筒内先加入总需水量2/3的水，然后再加入骨料和水泥按出厂说明书规定的转速和时间进行搅拌。

（16）作业后，应先将内燃机熄火，然后对料槽、搅拌筒入口和托轮等处进行冲洗及清除混凝土结块。当需进入搅拌筒清除结块时，必须先取下内燃机电门钥匙，在筒外应设监护人员。

8.3.7发电机操作规程

（1）以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。

（2）发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。

（3）启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。

（4）发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。

（5）发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。

（6）准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。

（7）接到“准备并联”的信号后，以整部装置为准，调整柴油机转速，在同步瞬间合闸。

（8）并联运行的发电机应合理调整负荷，均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节，无功功率通过励磁来调节。

（9）运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高。并做好运行记录。

（9）停车时，先减负荷，将励磁变阻器回复，使电压降到最小值，然后按顺序切断开关，最后停止柴油机运转。

（11）并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台，应先将需要停车的一台发电机的负荷，全部转移到继续运转的发电机上，然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断，然后按单台发电机停机办理。

（12）移动式发电机，使用前必须将底架停放在平稳的基础上，运转时不准移动。

（13）发电机在运转时，即使未加励磁，亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。

（14）发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物，以免运转时损坏发电机。

（15）机房内一切电器设备必须可靠接地。

（16）机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品，除值班人员外，未经许可禁止其它人员进入。

（17）房内应设有必要的消防器材，发生火灾事故时应立即停止送电，关闭发电机，并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。

8.4特殊季节施工规则：

（1）在雨季到来之前，要组织电器人员认真检查现场所有电器设备。凡露天使用的设备和电闸箱等，都要有可靠的防雨防潮措施。要认真检查各种设备的接零或接地保护设施是否牢固。检查漏电保护装置是否灵敏，对于雨季使用的手持电动工具要从严检查，坚持无漏电保护装置不准使用手持电动工具的制度。对现场内的电线也要认真检查，发现接头处包扎绝缘不好时，要及时包扎处理。

（2）在雨季到来之前．还要做好外用电路．脚手架、黑站、白站等高大设施的防雷保护。在周围无高大建筑的宽旷场地上施工时，也应架设避雷设备。

（3）雨季还要注意存放构件和机械设备的场地，发现地基、路基下沉和机械设备倾斜时，要及时采取措施，离开危险区域，雨后，要检查黑站、白站等设备及其地基，如发现有下沉现象要及时处理。

（4）在山区、河流附近施工的项目应做好山体崩塌、防洪、防淹亡工作。现场施工居住区要建在地势平缓，易于排水的地方。

（5）雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，做好施工期间的防洪排涝工作。

（6）在雨季施工时，施工现场及时排除积水，人行道的上下应放步梯或铺砂。

（7）施工中遇有暴雨雨应暂时施工。

（8）冬季施工应严格执行冬季施工的有关规定，做好保温，防冻等防护工作。

（9）高温季节施工，应按劳动保护规定做好防暑降温工作，适当调整作息时间，尽量避免高温时间，有条件的宜搭凉棚，供应冷饮，准备防暑药品等。

（9）在冬季风雪之后，应尽快组织人力清扫现场作业区在风雪之后是否有隐患，防滑措施是否落实。

（11）参加冬季施工的人员衣着要灵便，以防刮绊摔伤。

（12）在冬季使用亚硝酸钠等有毒的外加剂时，要严格保管，限量领用，余下的及时收回，防止遗失造成误食亚硝酸钠等有毒物的中毒事故。

（13）现场临时的办公室内如果用煤炉或木柴取暖，必须安装风斗，预防一氧化碳中毒。

8.5夜间施工规定：

（1）夜间施工的项目应具有自备移动式电源，完善的照明系统。在作业区、运输通道转变、陡坡地段、结构物砌筑区等均应设照明装置，亮度达到施工要求。

（2）对靠近河流、陡壁区域，沟槽边缘、井、池、溶洞口应设红灯警示。

（3）夜间施工指挥员、交通指挥员必须着反光衣，交通指挥人员严禁在施工通道间及路上指挥车辆。作业区指挥员距施工机械回转范围不少于5米。

（4）雨天、露天应停止夜间施工，危险作业区夜间不宜施工。

九、三检制度

1. 自检。操作人员对自己的施工工序或已完成的分项工程进行自我检验，实施自控，及时消除异常因素，防止不合格品流入下道工序。分为操作人员自检和班组自检，由技术员组织班组进行，由班组作文字记录。工班长在每日收工前对完成工作进行一次自检，做出记录，以备后查。

2. 互检。操作人员之间对所完成的工序或检验批、分项工程进行相互检验，起到相互监督作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验，也可以是班组的兼职质检员对本班组操作人员的检验。同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期的相互检查，互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到取长补短、互相促进、共同提高的目的。

3. 交接检。上道工序自检合格后，上下工序之间进行交接检查。交接检由项目质检工程师组织有关班组长、技术员进行，并填写工序交接记录。同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查，由队组织交接检，各工班应做到上道工序不合格，下道工序不施工。

十、试验室管理制度

1、原始记录及试验报告的填写、保管及检查制度

原始记录是指包括现场抽样检测及室内试验时填写的最初记录，其是反映质量的第一手资料，必须严肃认真对待。

原始记录应采用规定的格式纸或表格，用黑色钢笔或圆珠笔真写，原始记录不得随意涂改或删除。

填写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐全，试验中不需的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明。

原始记录上必须有试验、记录与校核人员的签字。试验组在提出试验报告的同时，应将原始记录一同上交审核。原始记录审核正确无误后，应统一编号、集中归档保管。

试验报告需经试验组长或试验室主任审核签字后方可发出。

试验报告发出应登记并将数据整理归档。

2、工地试验室管理制度

试验室是试验、检验工作场所，必须保持清洁、干燥、无腐蚀性气体，整齐安静；建立卫生值日制度，每天打扫一次，每周进行一次彻底清扫；

非工作人员禁止进入检测工作室，要经常检查电源、线路是否有漏电的地方，使用电炉、烘箱、养护箱、沸煮箱时必须有人看守。下班时必须切断电源、水源，关好门窗，保证安全；

力学室的环境条件：钢筋为9-35℃，水泥检测室温度为20±2℃，相对湿度为≥50%；水泥试件养护箱温度为20±1℃，相对湿度为≥90%；标准养护室坚持每天早中晚记录温湿度20±2℃，相对湿度为≥95%；采取的措施：检测工作房安置冷暖型空调器、温度计或干湿温度计；在进行试验时均记录温度、湿度，满足要求时方可进行试验；

仪器设备应有专人保管，共同使用，做好记录，使用环境要满足说明书要求；使用说明书、检定合格证书、使用记录等技术档案齐全，填写内容完整，字迹清晰；

试验仪器不得挪作他用，不得从事与试验无关的工作；外借用仪器设备应办理书面手续并经负责人批准，借出与归还时都应检查仪器设备的功能是否正常，附件是否齐全，并办理交接手续；

对原材料检测数据结果反应至工地或物资部门，对不合格产品有权不让在工地上使用。

3、试验检测人员及相关人员岗位责任制

3.1试验检测员职责

（1）对所承担的检测工作质量负责；

（2）严格执行检测标准、规程或经批准的检测方法、细则；正确填写原始记录，确保检测数据的准确可靠性；

（3）填写检测原始记录，及时提出检测报告；

（4）学习、掌握检测技术、误差理论、数据处理、质量监控及计量法规等知识；

（5）正确使用检测仪器和计量器具、了解结构性能，精心维护，如发现不正常及时上报；

（6）对检测工作应认真负责，禁止弄虚作假；有权拒绝各职能部门对检测工作的干预。

4、样品保管员职责

（1）对样品的外观、封样标记、抽样单进行完整性检查，并仔细核对工程名称、结构部位、样品名称、数量、检测项目等技术参数，确认远无误后在抽样单登记、签名。

（2）样品分类管理，不得混淆、损坏；应标明已检、待检、保存期限；

（3）负责样品存放地点环境的落实，不使样品在的有效期内受潮变质、降低或丧失性能，如发生以上情况按检测质量事故处理，追究样品保管员的责任；

（4）负责样品的防火，防盗工作，样品丢失视为责任事故，由样品保管员填写事故报告，按事故处理程序对责任人进行处理。

（5）计量管理员职责

（6）认真学习和执行国家计量法上级计量部门有关规定；

（7）负责汇总编制仪器设备和计量器具的检定、自检计划，督促计划实施，确保受检率大于95%。

（8）熟悉各类仪器设备和计量器具的技术性能指标和自检细则；

（9）建立计量器具技术档案，并负责归档。

（10）仪器设备管理员（兼检修员）职责

（11）组织建立所保管仪器设备档案资料，做好归档工作；

（12）负责仪器设备台帐、仪器设备档案管理；

（13）保管库存仪器设备、材料，并按已批准计划发放；

（14）负责劳保用品的计划申报、采购、保管和发放；

（15）了解在帐仪器设备的型号、规格、生产厂家及用途与性能，负责仪器设备检修。

5、试验检测仪器设备管理制度

5.1仪器设备使用管理

5.1仪器设备应有专人保管，共同使用，做好记录；

5.2在用的仪器设备应达到：

（1）零部件完全好，附件齐全；

（2）表现清洁、润滑良好，油电路畅通；

（3）性能良好，精度可靠；

（4）使用环境要满足说明书要求；

（5）使用说明书、检定合格证书、使用记录等技术档案齐全，填写内容完整，字迹清晰；

5.3试验仪器不得挪作他用，不得从事与试验无关的工作；

5.4外单位借用仪器设备应办理书成手续并经负责人批准。借出与归还时都应检查仪器设备的功能是否正常，附件是否齐全，并办理交接手续；

5.5严格执行仪器设备的购置、验收、维修、降级和报废制度。仪器设备保管员兼计量管理员负责编制购置，由仪器设备保管员兼计量管理员负责验收，需维修、降级和报废的仪器设备由仪器设备保管员兼计量管理员提出申请，试验室负责人审核，项目主管领导批准。固定资产应报公司工程检测中心站审核，由公司主管领导批准。

5.2仪器设备台帐管理

本试验室检测仪器设备实行台帐管理。凡按周期检定、校验及按有关技术标准检查的仪器设备，根据检定、校验、检查结果，分别登记合格、准用、停用标志。

仪器设备标志的使用范围

（1）合格

计量检定合格才能使用

（2）准用

设备无法检定。经对比或鉴定适用者；

多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作所需功能正常，且经校准合格者；

测试设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者。

（3）停用

检测仪器设备损坏者；

检测仪器设备经计量检定、校验不合格者；

检测仪器设备性能无法确定者；

（4）仪器设备档案管理

每台仪器建立一个档案袋，内装仪器设备说明书，检定，校验证书；

（5）主要仪器设备的操作规程书写上墙。

5.3样品管理制度

样品放置于样品室，由样品保管员负责保管：

样品到达后由样品保管员负责检查验收，按检测标准要求，确认样品完好，数量、规格、龄期等符合要求后标明抽样单位、抽样人及抽样单编号；不符合要求的样品。样品保管有权拒绝验收，同时要求抽样人补充或重新抽样；

样品应分类堆放；样品室环境条件及设施应满足存放样品的要求，样品需保持通风、透气，防止样品受潮变质。

样品接收后由样品保管员通知检测人员及时进行检测，检测样品应留样备查，留样期为报告发出之日起按下表所列时间（特殊情况除外）止：

| 样品种类 | 水泥 | 土样 | 沥青 | 矿料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留期（月） | 2 | 1 | 2 | 1 |

样品保留期过后，样品保管员申请样品处理，填写保留样品处理登记表，由负责人批准后对样品进行处理。

5.4资料、档案管理制度

5.4.1为了加强技术资料的管理特制定本制度。技术资料的管理由管理组负责；

5.4.2根据本试验室的性质应长期保存的资料：

（1）国家、部门、地方有关产品质量检验工作的政策、法令、文件、法规的规定；

（2）产品技术标准，相关标准和参考标准；

（3）试验规程、规范、大纲、细则，操作细则和方法；

（4）仪器说明书，计量合格证书，仪器、仪表、设备验收、维修使用、降级和报废记录；

（5）产品图纸，工艺文件及其它技术文件；

5.4.3技术资料的借阅、复制、销毁程序：

（1）借阅：由借阅人填写借阅登记表（主要内容包括技术资料名称、数量、借阅人、借阅日期、归还日期、经办人、批准人），经办人核对后经技术负责人批准后方可借阅。如有丢失按原价值的2倍赔偿（此条文在借阅登记表中注明）；技术资料归还后，经检查没有丢失、损坏的由经办人填写归还日期，借阅登记表由管理组资料员负责保管；

（2）复制：需复制的技术资料由需要复制的本人提出申请，由资料员核对后经技术负责人批准后方可复制。复制时必须由资料员陪同，核对复制的内容、数量是否与批准的相同。应注明复制伯的有效范围及有效期，并办理有关登记手续；

（3）销毁；属长期保存的技术资料不得销毁。定期保存的技术资料到期后由资料员填写销毁登记表，经技术负责人批准后方可销毁。被销毁的技术资料应做好登记，销毁人及批准人应在登记表上签名。

5.4.4技术资料的保密，检验原始记录、检测报告、检测所需的技术文件、图纸均保密：非本试验室人员不得查阅所有技术资料，如监督、监理、业主相关人员因工作需要确需查阅由资料保管提出申请，经技术负责人批准后方可查阅，查阅时必须由资料员陪同，不得超出批准查阅的范围。

5.5试验质量保证制度

5.5.1试验人员：

（1）必须具备试验人员的各项要求，凭上岗证进行试验工作。

（2）试验人员必须严格培训考试合格后取得试验人员上岗合格证。

（3）试验人员要按照标准和试验规程进行试验工作，工作上要精益求精，试验人员要对试验数据负责。

（4）在试验工作中如发生仪器设备故障或因外界干扰（如停电、停水等），测试中途停止时，测试人员应将详细情况记录下来，并确定采取必要措施或重做。

（5）外单位人员不经试验室主任同意不得充当试验人员进行试验工作。

5.5.2试验设备：

（1）试验设备按照设备管理制度有关规定执行。

（2）试验设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记录，并规定详细的操作规程。

（3）试验设备有故障或过期未校定标准不得投入试验工作。

（4）对进口设备经培训确定掌握技术方可使用。

（5）保持设备运行完好率，试验室环境需符合试验工作的要求。

5.5.3提取数据及记录数据：

（1）提取数据及记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。

（2）记录数据如实准确填写在试验记录中。

（3）对试验所得数据进行可靠性分析，如确认试验结果有问题时应立即报告有关人员并及时分析其原因，必要时重检。

5.5.4实验室管理：

（1）试验室内设备、安全、卫生等应有各试验室内专人管理。

（2）凡是有机器运转各通电的设备不得离开人员（对有自控保险装置除外）。

（3）凡是试验室养护室（池）等有关规定要求的温度、湿度等均要严格控制，并有专人负责每天记录。

（4）试验室试验报告及检测的原始记录，必须经本人签字由专人统一对外发出。严禁试验报告不履行审核手续发出。

（5）试验报告发出后，必须留存一份存档。各种报告用纸应统一印刷，格式要符合试验报告规定要求。

5.6检测事故分析报告制度

（1）检测过程中发生下列情况按事故处理：样品丢失，零部件丢失，原始记录丢失或失密，由于检测人员、检测仪器设备、检测条件不符合检测工作的要求、试验方法有误、数据差错，而造成的检测结论错误，检测过程中发生人身伤亡，检测过程中发生仪器设备损坏。

（2）从违反上述各项规定所造成的事故均为责任人事故，可按经济损失的大小，人身伤亡情况分为小事故，大事故和重大事故。

（3）重大或大事故发生后，应立即采用有效措施，防止事态扩大，抢救伤亡人员，并保护现场，通知有关人员处理事故。

（4）事故发生后三天内，由发生事故部门填写事故报告单，报告办公室事故发生五天内，由中心负责人主持，召开事故分析会，对事故的直接责任者做出处理，对事故作善后处理并制定相应的办法，以防类似事故发生。重大或大事故发生后一周内，中心应向上级主管部门补交事故处理专题报告。

六、 档案管理制度

1、总则

（1）为加强本项目档案管理工作，特制定本制度。

（2）归档的文件材料必须按项目要求立卷，本项目部所属工区各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。

（3）公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交专（兼）职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

2、文件材料的收集管理

2.1坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专（兼）职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。

2.2凡本项目部所属工区印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由综合部统一收集管理。

2.3一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归档。会议文件由会议主办部门收集归档。

2.3.1工作人员在外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动核报旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予核报差旅、会务费。

2.3.2项目部所属工区召开的会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予报销会议费用。

2.3.3各部门专（兼）职文书的职责。

（1）了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。

（2）认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归档。每年的2月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。

（3）承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。

3、归档范围

（1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

（2）上级机关发来的与本项目部所属工区有关的通知、决定、决议、指示、条例、规定、计划、规划等文件材料。

（3）本项目部所属工区对外的正式发文与有关单位来往的文书。本项目部所属工区的请示与上级机关的批复。

（4）本项目部所属工区反映主要职能活动的报告、总结、工作计划、规划、策划、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

（5）信访工作材料。

（6）本项目部所属工区与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

（7）通过参展、商务谈判及其它管道获取的样品、画册、影像等行业信息。

（8）本项目部所属工区干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

4、平时归档

（1）各部门都要建立健全平时归档制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职文书集中统一保管。

（2）各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归档使用的“案卷类目”。标注应简明扼要，并编上条款号。

（3）公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专（兼）职文书归档。

（4）专（兼）职文书人员应及时将已归档的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。

5、案卷质量要求

（1）为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部门兼职档案员配合，档案室文书负责组卷、编目。

（2）案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

（3）归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

（4）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、影印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。

（5）不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。

（6）卷内文件材料应区别不同情形进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定搞在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

（7）卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角打印页号。

（8）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。

（9）有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。

（10）案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。

（11）案卷的装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

（12）案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

七、部门管理制度

# 1、工程部管理制度

（1）在项目总工程师领导下，负责本项目的施工技术和管理工作。

（2）认真执行有关的施工技术规范、质量标准、操作规程、施工工艺以及上级规定的技术要求。

（3）学习、熟悉承包文件及其技术标准要求，参加现场调查核对，会同有关人员审核施工图纸和技术资料，绘制细部大样图，组织向现场技术人员、工长、班组操作人员进行技术、工艺方法、操作要点等内容的全面交底。

（4）参加研究及编制项目实施性施工组织设计，制定技术方案、施工工艺并进行交底。主持一般性的施工技术设计工作。

（5）深入施工现场，核对图纸、核实工程数量，检查技术管理工作的实施情况，解决施工技术难题，加强对施工全过程的技术控制。根据施工进度组织隐蔽工程的检查验收，记好施工日志，及时组织编制、上报有关工程报表，办理有关设计文件变更的报批和实施。负责对项目操作层的技术管理、监督、控制和施工指导。

（6）根据工程进度，及时组织对施工原始记录、检查签证记录、施工照片、影视资料以及有关的技术文件、资料等进行收集、分类整理、汇总和保管。负责编制交竣工技术资料，参与交竣工验收。

（7）负责对本项目技术质量事故给定处理措施。根据工程特点，组织有关技术研究课题和“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）推广项目的实施。参加评选优秀QC成果，参加撰写或审核修改工法、专题论文和技术总结并负责办理向上级部门推荐、申报等工作。

（8）负责指导试验、检测和测量放样的技术业务工作。监督、检查试验及测量的项目、指标、技术要求等是否按有关设计文件的要求进行。

（9）在项目总工程师领导下，组织对项目技术人员工作的检查、指导和考核。

2、质检部门管理制度

（1）在主管质量经理和项目总工程师领导下，全面负责本项目的质量管理工作。

（2）负责本项目《质量计划》的编制、宣传、修订以及检查落实工作。

（3）负责《创优规划》的策划、编制和检查落实工作。

（4）负责本项目施工现场工程质量自检工作，并积极配合监理工程师做好质量检查工作。

（5）负责本项目工程质量的检验和评比工作。

（6）参加不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施的制定和落实工作。

（7）监督、检查、指导本项目基层队伍的质量工作。

（8）负责编制并上报各种质量报表及记录。

# 3、试验室管理制度

（1）遵守国家环境保护、职业健康安全、质量方面的法律法规要求。

（2）在试验室主任的领导下，完成所分管的工作，向主任负责。

（3）参与制定试验工作计划。

（4）深入各工区的施工现场，对各工区的试验工作和施工质量控制进行经常性的检查与监督。

（5）负责各专项试验工作资料的采集、分析、整理、汇总和试验报告的编写。

（6）认真及时地做好各种原材料试验，土工试验，配合比试验，负责工区所送样品检验。指导工区试验工作，发现问题应及时下发工作指令，重大问题应及时上报。

（7）督促驻地工区及时报送有关资料，及时编写试验月结、年度总结，按时上报。

（8）深入现场，对重大试验和验证试验进行跟踪。

# 4、物机部管理制度

（1）在项目经理的领导下，行使对该项目物资、机械的管理职能。

（2）认真贯彻执行公司关于物资、机械的各项管理办法。

（3）负责本项目的物资质量管理工作。

（4）负责本项目的物资成本管理工作，制定管理措施。

（5）对本项目参建单位的物资管理工作进行监督检查。

（6）负责本项目主要物资计划的编制及组织供应工作，确保现场需要。

（7）负责收集填报公司和建设单位要求提供的物资机械报表。

（8）负责物资采购工作。

（9）负责“三标一体”在本部门的贯彻执行。

# 5、测量队管理制度

（1）工程承包合同签订后，在开工前，测量队长应组织全组人员熟悉合同文件和设计资料，明确任务。并对原导线、路中线、转角点、沿线水准点、桥位和重要构造物的主要控制点等进行复测。复测应依据有关技术规范进行，其结果应经项目总工审核并报监理签认后，方能作为施工依据。

（2）根据工程进度目标，测量队长应拟定施工测量总体实施方案，按分项、分部及单位工程编制实施计划图表，并按计划分步落实完成。

（3）组织人员按设计图表进行施工放样。对于大型桥梁或复杂项目的放样，如沉井、围堰、套箱现浇箱梁、梁件拼装等，应进行跟踪测量及拼装测量，并应作好现场记录和复核人员的签认。

（4）熟悉各种控制点位置，并负责加固保护。测量工作应严格按测量复核签认制的规定执行，确认无误后经项目总工或质检人员审核报监理签认后，方可施工。

（5）参加交竣工测量和中间检查验收，整理提供相关的交竣工资料。

（6）负责对各测量组的一般日常测量工作进行监督、检查和指导。

# 6、安全质检部管理制度

（1）质检工程师对工程质量负直接监督责任，应严把质量关。

（2）认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、施工合同技术条款等规定。

（3）分析研究项目部所属工区安全生产形势，对安全生产中存在的重要问题和重大隐患，提出整改要求；

（4）认真研究承包合同的设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查操作层施工。

（5）协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度。

（6）负责监督检查操作层质检员的工作。

（7）对工段或工班自检合格的分项工程按规范规定频率检查，对关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报外部监理工程师检查签认。

（8）发生下列情况之一时，在驻地监理之前，行使纠正、停工、返工等质量否决权。

①不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。

②不按批准的施工工艺和操作规程作业。

③工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。

④未经检查的工序交接和施工质量不合格。

⑤隐蔽工程未经检查签认。

⑥临时工程未经检查签认。

（9）负责工程计量资料报签工作。

（10）积极配合经理部或外部质量检查及检测工作。

（11）建立内部监理工作日志，按时上报质量月报。

（12）参加质量事故的调查、分析和处理。

（13）对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或工段），及时提出行政处罚和经济处罚建议。

（14）对工程质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议。

（15）负责建立项目质量事故及返工损失台帐。

# 7、物资机械部管理制度

（1）全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。

（2）在项目总工的领导下，负责项目质量管理的具体事务。

（3）根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。

（4）向操作技术人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等，并检查其执行情况。

（5）研究编制项目各分部或分项工程质量保证措施，并制定冬季、雨季施工的质量保证措施。

（6）监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，及现场技术人员质量职责的落实情况。

（7）及时收集、整理、审查施工质量检验记录，并分类妥善保管，应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

（8）对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

（9）参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

（10）对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目有关领导建议给予相应的经济处罚。

（11）参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。

（12）配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。

（13）负责建立项目“质量通病档案”、“质量事故档案”、“返工损失档案”、“交工验收档案”。

（14）负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一，量值准确。

（15）组织项目质量管理工作经验交流和总结。

（16）工程部自行制定其内部各业务口相应的质量职责。

8、试验室管理制度

8.1试验管理

（1）执行国家和上级有关工程试验的技术规范、规程，并对执行情况进行检查、总结。

（2）根据承建工程的特点，在开工前编制各项试验计划，严格按计划实施。

（3）在每项工程施工前，提出可靠准确的试验数据资料，指导施工生产顺利进行。

（4）配合施工部门做好各项试验工作，为竣工交验和评优，提供准确资料。

（5）对各项试验资料和数据，定期整理，做到完整、齐全，并装订成册，有专人保管。

（6）配合有关部门检查、分析工程质量中存在的问题，提出有效的建议和措施。

8.2试验操作

（1）试验方法、操作规程符合国家规范，试验认真、准确，试验数据真实可靠，试验报告结论正确。

（2）按试验要求，认真切实填写、签认原始记录和试验报告。

（3）正确使用和保管试验设备，定期进行保养和检定，保持仪器设备的整洁与完好。

（4）参加新材料、新技术的应用、推广工作。

（5）坚持安全生产，注意用电与防火安全，防止割伤、烧伤和试剂中毒事故的发生。

（6）努力学习业务知识和基本技能，提高业务素质，安心、胜任试验室工作。

（7）完成领导交办的其他工作。

9、综合部管理制度

（1）熟悉设计图纸，合同文件，技术规范，认真研究合同文件，熟练运用合同文件所赋予的项目部所属工区的权利，保护项目的合法权益。

（2）经常深入施工现场，了解施工进度，及时对已被认可的工作进行收方，并及时收集，汇总各种质量签证资料。

（3）协助项目经理处理好与业主、监理的关系，为加快资金回笼创造良好环境。

（4）及时收集整理与计量有关的各种资料，并及时办理计量支付，确保所完成的认可工作于次月得到合理计量。

（5）工程完工后，及时进行工程决算，并协助项目总工组职竣工资料的整理编制工作。

（6）及时收集、整理可向业主申请索赔的有关资料，并于合同规定的期限内上报业主，以便得到合理支付。

（7）按上级规定及时申报各种计划，确保计划合理，措施得当。

（8）及时完成项目经理和总工安排的其他工作。

八、质量事故调查及报告制度

1、质量事故调查制度

1.1为了对工程质量实施有效控制，防止不合格品误用或转入下道工序，确保工程质量符合规定的要求。特制定本制度。
    1.2生产副经理负责不合格品的控制和管理，总工程师参与和组织质量事故调查、处理工作。
    1.3安质部负责不合格品控制的管理，对各分部不合格品控制工作进行监督检查，并保留相应的检查记录。参加质量事故的调查处理工作。
    1.4分部安质部负责对所属工程项目的不合格品控制进行管理，并保留监督检查的相应记录。
    1.5工程部负责纠正、预防措施和方案的制定和组织实施。
    1.6质量事故（不合格品）分类
    1.6.1质量问题
   （1）施工中非关键部位造成的缺陷；
   （2）直接经济损失在1万元以下。
    1.6.2一般质量事故（一般不合格品）：
   （1）在分项、分部工程中发生的超规范标准要求；
   （2）直接经济损失在9万元以下。
    1.6.3 重大质量事故（重大不合格）：
   （1）主要结构倒塌；
   （2）基础不均匀下沉；
   （3）超过规范规定的建筑物倾斜；
   （4）结构开裂和主体结构强度严重不足，影响结构安全和建筑物的寿命；
   （5）造成不可补救的永久性缺陷；
   （6）影响设备及相应系统的使用功能；
   （7）直接经济损失在9万元以上、

2、质量事故报告制度
（1）分部发生质量事故或质量问题应及时向经理部报告。
（2）分部发生等级以上重大质量事故应在12小时内经理部报告，由经理部在24小时内向监理单位和建设单位报告。
（3）事故报告内容包括事故发生时间、事故发生工程部位及事故概况。

3 工程质量事故的处理

3.1工程质量事故定义：是指由于勘察、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时间内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需要加固、补强、返工处理的事故。

（1）道路工程：现场监理签认至工程项目通车后两年内；

（2）结构工程：施工过程中、设计和使用年限内。

3.2工程质量事故的分类及其分级标准

工程质量事故分质量问题、一般质量事故、重大质量事故三类。

（1）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下；

（2）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需要加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故又分为三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元—300万元之间；

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元—150万元之间；

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元—50万元之间。

（3）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

1）具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

（a）死亡30人以上；

（b）直接经济损失900万元以上；

（c）特大型桥梁主体结构跨塌。

2）具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

（a）死亡9人以上，29人以下；

（b）直接经济损失500万元以上，不满900万元；

（c）大型桥梁主体结构跨塌。

3）具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

（a）死亡1人以上，9人以下；

（b）直接经济损失300万元以上，不满400万元；

（c）中、小型桥梁主体结构跨塌。

3.3质量事故的处理

由于影响工程质量的因素众多而且复杂多变，所以，监理工程师的质量监控应以主动控制为主，以避免工程质量事故的发生。当施工过程中出现质量事故时，应按以下程序进行处理。

（1）当工程出现质量事故后，监理工程师应首先以“监理通知单”的形式通知项目部所属工区，并要求停止有质量问题部位和与其有关联部位及下道工序的施工，需要时，还应要求项目部所属工区采取安全保护措施。同时，要督促项目部所属工区及时上报主管部门。

（2）要求项目部所属工区接到“监理通知单”后，在监理工程师的组织与参与下，尽快填报《工程质量事故处理报告单》进行质量事故的调查，写出调查报告。调查报告的主要内容应包括：

    - 与事故有关的工程情况；

    - 质量事故的详细情况，如质量事故发生的时间、地点、部位、性质、现状和发展变化情况等；

    - 事故调查中的有关数据、资料；

    - 质量事故原因分析与判断；

    - 是否需要采取临时防护措施；

    - 事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；

    - 事故涉及的有关人员和责任者的情况。

（3）在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因。

事故原因分析是确定事故处理措施方案的基础。正确的处理来源于对事故原因的正确判断。只有对调查提供的资料、数据进行详细、深入的分析后，才能由表及里、去伪存真，找出造成事故的真正原因。对于质量事故应组织设计、指挥部等各方参加进行事故原因分析。

（4）在事故原因分析的基础上，研究制订事故处理方案。

事故处理方案的制订应以事故原因分析为基础。如果某些事故一时认识不清，而且事故一时不致产生严重的恶化，可以继续进行调查、观测，以便掌握更充分的资料数据，做进一步分析，找出原因，以利制定处理方案。

制定事故处理方案，应遵循以下原则：安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行，经济合理等，且所有的处理方案应不降低质量控制指标和验收标准。

（5）确定事故处理方案后，监理工程师应指令项目部所属工区按既定的处理方案，实施对质量事故的处理。发生质量事故，不论是否是由项目部所属工区的原因造成，质量事故的处理通常都由项目部所属工区负责实施。

如果发生的质量事故不是由于项目部所属工区的责任和原因造成的，则处理质量事故所需的费用或延误工期，应和指挥部协商，根据实际情况给予项目部所属工区合理的补偿。

（6）在质量事故处理完毕后，应在指挥部的领导下组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出“质量事故处理报告”，提交指挥部，并上报主管部门。

4、 工程质量缺陷的处理

对于存在质量缺陷工程，应要求项目部所属工区根据质量缺陷的原因提出不同的处理意见，报监理工程师批准，监理工程师应在对质量缺陷产生的原因做出判断并确定了补救方案后及时指令项目部所属工区进行修补、加固或返工处理。

对于质量缺陷，如果一致认为不需专门进行处理，应经过指挥部、设计单位和监

理三方的充分分析和论证，且经过指挥部批准后方可执行。

在质量缺陷的处理过程中，监理工程师应实施“三全”（全面、全员、全过程）监督检查，缺陷工程处理后，应经监理工程师验收后方可进行下一工序的施工。

工程质量缺陷处理一般程序框图（见图—4）

九、质量管理要素控制制度

1、 合同评审

（1）通过合同评审，清楚地了解业主的要求和合同条件，保证在合同履行过程的施工阶段，所有的合同要求都能有计划地逐步实现以及工程施工中发生的合同变更能良好地贯彻。

（2）项目经理按照合同评审程序的要求，负责本项目合同评审的以下具体工作：

对合同各项条款逐条分析，并使项目主要人员清楚了解、明确实现合同目标应进行的保证措施，必要时以文件形式规定下来，并纳入创优规划中、参加施工过程中合同修订的评审，按公司合同评审程序中有关合同修订条款执行、掌握工程建设情况和客观条件的变化，并及时与业主和上级合同主管部门联系，为现场施工创造良好条件。

2、文件和资料控制

（1）根据指挥部的要求，文件资料安排专人管理，执行文件和资料控制程序中的有关规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。

（2）工程承包合同和计量支付资料管理，由项目经理部计划财务部部长负责；属于项目经理部负责采购的物资，其采购合同存于项目经理部物资机械部部长保存；施工图册由项目经理部工程技术部专职资料员保管，按规定发放。

3、采购的质量控制

（1）本工程自购料采购，由项目经理部物资机械部部长负主要责任，严格按施工合同和业主规定的采购制度执行，保证本项目使用合格的材料。

（2）物资采购必须严格按业主指定下发的资格准入合格供方名册选择供应商；如果现场需要购买其他供应商的物资，则必须按程序对其进行评价。

（3）采购人员在采购物资时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。

（4）自行采购的材料，必须在供货质量、信誉、供货能力等方面进行评估，在有保证持续供货能力的供方采购。

（5）做好材料进货的检验、试验和标识工作。按质量体系标准和要求，在进货、检验、试验、进仓、登记、标识、使用全过程中，都严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。

（6）对于业主提供的材料，经理部也将采用必要的检验和试验手段，确保材料时时处于受控状态。

做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到各种证明合格证（单）、验收、试验单据齐全，确保其可追溯性和完整性。

4、物资的搬运和贮存控制

（1）本工程严格做好物资的贮存保管工作。在具体的执行过程中，除按业主有关程序文件规定的要求执行外，各项工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案，交项目经理部物资机械部负责人审批，并保证在工作中准确地向每一个操作人员进行交底。

（2）施工现场依据平面布置图布置材料堆放场地，设置贮存仓库，并检查、监督与此项工作有关的操作人员，做好防雨、防盗等各项工作。

（3）物资搬运和贮存应有情况记录。本工程所有施工场地内的现场物资标识应保持一致。

5、标识和可追溯性控制

（1）本工程依据合同要求和产品标识及可追溯性控制程序的要求进行物资和工序的标识和可追溯性管理。

（2）本工程标识和可追溯性管理，由项目经理部物资设备部部长负责。通用的标识除按产品标识和可追溯性程序的要求执行外，本工程的其它标识作以下规定：

（3）现场材料标识

根据不同材料性质设置不同标识，并加以记录，防止不同类型、不同批次的产品混淆，必要时可追溯。

（4）追溯性工序的标识

施工工序以分项、分部工程检验评定表、试验报告、有关记录、施工日记等标识，由项目总工程师负责组织实施并做好记录。

（5）工程设备标识：工程设备以标牌做好标识，由物资机械部部长负责组织实施，并做好记录。

6、成品防护控制

（1）本工程执行防护和交付程序的规定，特殊成品的防护由项目经理部工程技术负责人组织编写成品防护方案。

（2）工程成品防护工作由总工程师负责措施的制定、修正、调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。

7、竣工阶段质量控制

（1）制定收尾工程施工计划，组织有关人员按照施工验收规范对已完工程进行预检，找出存在的问题，并及时处理，做好竣工文件资料的编制，按业主的规定要求做细、做好。

（2）所有工程项目、竣工文件，经自检合格后按验收程序向业主申请工程移交。

（3）制定质量回访计划，及时掌握业主和监理对该工程的意见，对回访中业主和监理反映的问题，按质量回访及服务的实施与验证程序执行，确保业主和监理满意。

# Text boxes

审查开工申请

每道工序完工后

承包人自检，是否合格

填写工序质量检验报告单和相关质量检验报表

监理工程师进行质量抽检，是否签认自检结果

分项工程已完工

承包人自检，是否合格

编制分项工程完工证书，进行分项工程完工计量、评定

驻地监理工程师汇总抽检资料进行分项工程质量评定审查分项工程完工证书

业主单位审定是否符合要求

签认分项工程完工证书

承包人返工或整修

承包人返工或整修或进一步整理资料

是

否

否

是

否

否

是

是

否

是

图—4

检测结果综合分析、评价

根据指挥部的处理意见

包括缺陷工程的失败试验

过程资料和情况调查

试验、检测、现场察看

根据监理工程师的意见

可行

不可行

验    收

发现质量缺陷

发出停工令

缺陷的初步调查

监理工程师主持检查

检查报告和处理意见（监）

提出处理方案（承包人）

审批处理方案（监）

方案实施

资料存档

可行？