- 工程概况

工程名称：长安镇卫生院异地新建项目

建设单位：海宁市长安镇卫生院

设计单位：浙江中房建筑设计研究院有限公司

勘察单位：浙江省工程物探勘察设计院有限公司

监理单位：浙江禾城工程管理有限责任公司

施工单位：浙江景华建设有限公司

建设地点位于长安镇越川路东侧、上塘河南侧，总建筑面积为9256㎡， 其中地上建筑面积为6446.02㎡，地下建筑面积为2809.99㎡，为地下1层、地上3层框架结构，建筑高度12.75m；建筑抗震设防烈度七度，框架抗震等级二级；防水等级平屋面Ⅰ级，建筑结构安全等级二级，建筑防火等级:地下一级,地上二级。

二、本工程扬尘防治重点

1、工地周边必须连续设置封闭围挡，做到坚固、稳定、整洁、美观，外侧刷白并书写安全标语和公益广告，材料应选用砌体、彩钢夹心板等硬质材料，围墙应当设置高度不小于2.5米的封闭围挡；一般路段的围墙应当设置高度不小于2.0米的封闭围挡。

2、施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应砼硬化处理，施工现场出入口处应当设置洗车台、沉淀池和车辆冲洗设备，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。施工过程中产生的废水、污水、废浆和淤泥应当按照规定处置达标后排入污水管网，不得向自然水域排放，并办理好市区临时排水许可证。

3、施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐堆放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当定时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。

4、土方工程作业时，应在施工区域进行喷淋或施放水炮进行压尘。同时根据大气质量预报结果对应的预警级别采取相应的防治措施，当发布I级响应(红色预警)时，停止从事土方运输、土方开挖、土方回填作业。

5、在建工程脚手架外侧张挂的密目式安全网应当符合国家标准要求。脚手架、各种防护架及安全网上的建筑尘土、垃圾、废弃物应当每季度清洗、整理一次，保持整洁。拆除安全网前应当先行淋湿，再行拆除，防止刮风扬尘和工作扬尘。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。

6、施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。装卸建筑垃圾、清扫施工现场时(特别是路面及场地)应当先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气。

7、施工现场应当按照规定使用预拌混凝土和预拌砂浆。工地现场搅拌砂浆及其它易产生扬尘的作业，应当搭设操作防护棚和采取除、吸尘措施，严禁现场露天搅拌。除防护棚进出口外，其它各个立面应当用密目材料封闭。

8、施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取湿法作业方式进行降尘。

三、扬尘来源

1、施工期的扬尘主要来自：土方开挖，现场堆放，土方回填及运输车辆行道路扬尘。

2、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或下一楼层时产生的扬尘。

3、堆放的原材料（如水泥、沙子）底泥流淌在路面风干产生。

4、后续混凝土浇筑车辆大量进出施工场地导致道路扬尘。

四、扬尘管理目标

1、施工扬尘污染控制达标；

2、无市民重大投诉；

3、无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评；

4、上及部门检查验收达标；

5、创建施工扬尘污染控制示范工地；

五、组织建立

本工程建立由项目管理公司领导，监理单位监督，施工单位工作的管理网络，负责施工现场扬尘污染控制的策划、组织、落实、并从财力、物力、人力上实施战略布置，将本工程的施工扬尘控制溶入到整个管理中。施工现场扬尘防治所需费用已列入安全文明施工措施费，施工单位应当确保该项费用合理使用，应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。施工现场应当建立环境保护和环境检查制度，严格落实文明施工的有关要求

施工扬尘控制领导小组

| 成 员 | 职 务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 陈海峰 | 项目负责人 | 全面管理，与有关部门的协调，定期组织检查。 |
| 副 组 长 | 李立明 | 技术负责人 | 具体负责现场扬尘治理各项工作的协调。 |
|  | 王俊杰 | 安全员 | 具体负责做好扬尘治理的落实、安排、指挥等各项管理工作。 |
| 组员 | 吴志祥 | 施工员 | 具体负责扬尘治理的监督检查工作。 |
|  | 蒋汇渠 | 现场电工 | 主要负责对现场扬尘治理情况进行监督，扬尘治理措施的制定。 |
|  | 沈亚峰 | 资料员 | 主要负责扬尘治理的相关资料的收集、整理。 |

六、责任制考核

实施施工现场扬尘控制，责任在领导，管理在岗位，关键是班组。因此项目部必须在建立和健全各项扬尘控制规章制度的基础上，落实各级管理责任，将施工扬尘控制与安全生产和文明施工管理紧紧联系在一起，使之终贯穿于整个施工管理过程中，成为安全生产保证体系环境因素的一个补充要素，实施全过程、全方位控制。

1、项目经理是施工扬尘污染控制的责任人，须对施工现场的扬尘污染控制负全面责任。

2、各级管理岗位人员须对施工扬尘控制列入施工全过程管理的范畴，对照自己的职责，加强管理；

3、班组长是施工扬尘污染控制的第一责任人，须对施工现场的扬尘污染控制负全面责任；

4、上级公司以及行业主管部门宜与项目经理签订责任状，将完成施工扬尘污染控制的目标与项目经理责任考核挂钩，以进一步推进本工程扬尘控制工作的有序开展；

5、项目部宜与各施工班组操作人员落实施工扬尘控制责任，制定奖罚制度，以推动施工扬尘污染控制的进程。

七、控制点

①工地围墙及大门封闭控制；②现场硬地坪施工；③现场材料进出扬尘控制；④混凝土使用；⑤土方施工扬尘控制；⑥砂浆的使用；⑦建筑垃圾处理；⑧生活垃圾处理；⑨工地脚手架施工现场扬尘控制；⑩结构楼层施工扬尘控制；木工房管理；装饰施工阶段扬尘控制。

八、管理控制

1、日常管理

（1）施工现场保洁

施工现场四周采用封闭的砌砖及彩钢夹心板围档，墙高2.5及2米。

施工区内派清扫班每日进行定时清扫，及时洒水，确保路面清洁；日常车辆进料必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。生活区、办公区由保洁员每天进行日常清扫工作；

1）每日进行1至2次清扫，清扫的灰尘和垃圾必须及时处理至垃圾存放点，不得滞留；

2）在清扫前，必须对路面、地面进行洒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境；

3）车辆进料必须进行登记，车辆出门必须进行清洗，入料车辆拒不执行洗车，一律不予放行，并及时报告项目部；

4）做好保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地；

5）生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运，及时上盖。

（2）沉淀池

施工现场的沉淀池由清扫班清扫。

1）工地内沉淀必须做到三级沉淀；

2）日常每周一次沉淀池进行清理，特殊情况下（如浇灌混凝土）必须及时清理，保证管道畅通；

3）不得将漂浮物和固体物件排入沉淀池；

4）专池专用，不得代替其它排水池；

5）不得损坏沉淀池；

6）定期对沉淀池的沉淀排污情况进行检查，保证排污达标；

（3）专用建筑临时储存间管理

1）建筑垃圾必须分类堆放，不得混堆；

2）禁止超量堆放；

3）保持周边清洁，不得散落；

（4）木工场地管理

木工场所由木工机械操作员日常负责管理，必须确保木工间产生的粉尘、废料不污染环境。

1）木工场所由木工机械操作员管理；

2）保持木工间整齐、整洁、及时清理锯木及废料，锯木及刨花等必须装袋后清运至指定地点，必要时可进行喷水湿润后再清理；

3）专间专用，禁止将木工间作他用；

（5）垃圾及材料运输管理

垃圾及砂石等材料的运输，能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须实施控制。

1）垃圾的清运和砂石材料的进场必须由车厢自动翻盖的车辆实施封闭运输，无此设备的车辆禁止进场运输；

2）禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝；

3）车辆出门必须用水冲洗；

4）自动反倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

（6）露天材料堆放管理

钢筋、黄砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。

1）严格控制成型钢筋进场，钢筋进场后产即整理归堆上架，做好标识；

2）石子、黄砂堆放在专用池槽，控制进料量，做到随到随用，不得大量囤积；

3）石子、黄砂必须堆积方正，底脚整齐、干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网进行覆盖，如过分干燥，必须及时洒水；

4）使用砂石时禁止将所有遮盖的密目网全部打开，稍打开一角，用后拍平盖好；

2、阶段性管理

在加强基础设施日常管理同时，必须按以下五个阶段进行动态管理，由负责人员定期或不定期做好扬尘污染的监控工作。

（1）临时设施阶段

1）严格执行《嘉兴市建筑施工扬尘治理实施方案》，采取有效措施。

2）施工范围进行封闭施工，保持施工场地整洁、整齐、平顺、美观；

3）将工地进出口用砼进行硬化，并设置冲洗设备及沉淀池等，施工运输车辆、设备出工地前必须作除尘、除泥处理，防止出场车辆将泥土、尘土带入城市道路；

4）堆土相对集中，存土时间超过一个月的，采取覆盖、固化、绿化等措施，短时存放的采取洒水降尘等措施，防止尘土飞散。

5）风速四级以上易产生扬尘时，要采取有效措施，防止尘土飞散；

6）对可能产生粉尘的施工，采取先洒水或在施工中喷水的办法减少粉尘的产生，尽可能选用环保的低排放施工机械，并在排气口下方的地面浇水冲洗干净，防止排气将尘土扬起飞散；

7）认真落实“门前三包”责任制；

（2）基础施工阶段

1）与土方施工单位签订专业分包协议，协议中必须强调防止施工扬尘污染的责任制，共同做好扬尘控制；

2）工程土方开挖时合理安排施工进度与车辆安排，做到随挖随外运；

3）除做好硬地坪外，其它露土部位必须保持密实，不得随意开挖翻土；

4）土方的暂时堆放除按要求防止扬尘产生外，还应设置围档，防止进入水体，物别是在雨季，应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道。弃土要在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应进行表面种植培养，防止水土流失。

（3）结构施工阶段

1）所搭设的脚手架必须全部密目网进行外围封闭，无损坏和漏洞，旧网在使用前必须清洗干净；

2）结构周边的临边防护必须用密目网设置，底部设置防空隙的踢脚板，防止垃圾从楼层外围散落而产生扬尘；

3）现场一律使用商品混凝土和砂浆（或袋装干砂浆），碾压过程要洒水降尘，施工现场设置搅拌场地，在场址选择时，尽量远离居民住宅；

4）楼层清理垃圾时，预先洒水湿润。待湿透后再进行清扫，各楼层垃圾集中堆放，用劳动车从施工升降机清运至地面，为防止垃圾在清理时因分吹、抖动而产生扬尘，在使用劳动车清运时，每部车上都必须遮盖密目网。禁止从预留筒、内天井或电梯井向下抛扔垃圾，更不准从结构外围抛扔垃圾；

5）清理脚手架垃圾时，禁止抛翻和拍打竹底笆，必须预先进行洒水，然后用扫把清扫，集中堆放在楼层内，用劳动车运下；

（4）装饰施工阶段

1）由于装饰期间的建筑垃圾品种较多，故在现场设施的垃圾堆放点必须进行分隔，以便分类堆放装饰建筑垃圾；

2）在进行大理石等石材切割或磨光时，必须设置专用封闭式的切割间，操作人员必须戴好口罩；

3）施工现场禁止焚烧垃圾废料等；

4）装饰用的石膏粉、腻子粉等必须袋装，并装入库集中管理；

5）装饰阶段应相应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品所产生的扬尘污染。

6）工程结束前不得拆除工地围墙，如因正式围墙施工妨碍必须拆除临时围墙时，必须设置临时围墙档措施；

7）现场扬尘管理体系及联系方式

项目经理：陈海峰

项目副经理：徐福华

| 项目技术负责：李立明 |  | 施工员：吴志祥 |  | 安全员：王俊杰、 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 泥工班长： 张黎明 |  | 木工班长： 高德兵 |  | 钢筋班长： 彭启勇 |  | 值班电工 蒋汇渠 |  | 水电班长： 王俊杰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 陈海峰 | 13757390178 |  |
| 项目副经理 | 徐福华 | 13067598918 |  |
| 工程师 | 李立明 | 13567332655 |  |
| 安全员 | 王俊杰 | 13516831239 |  |
| 施工员 | 吴志祥 | 18258114033 |  |
| 泥工班长 | 张黎明 | 13806702205 |  |
| 木工班长 | 高德兵 | 13567310586 |  |
| 钢筋班长 | 彭启勇 | 13819094892 |  |
| 水电班长 | 王俊杰 | 13575338198 |  |
| 值班电工 | 蒋汇渠 | 696848 |  |