海宁市中央环保督察转办群众信访件整改销号公示汇总表

| 序号 | 受理编号 | 交办编号 | 主要承办部门或镇（街道） | 交办问题基本情况 | 整改情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8922 | 中环督信转﹝2017﹞09080501号 | 嘉善县、海宁市(综合执法局）、桐乡市 | 1.嘉兴嘉善伟明环保能源有限公司无危废贮存场。 2.嘉兴海宁绿色动力再生能源有限公司飞灰运至海宁黄湾垃圾填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施。 3.湖州长兴新城环保有限公司的飞灰运至长兴应急生活垃圾填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施，扬尘严重。湖州南太湖环保能源有限公司的飞灰运至湖州松鼠岭垃圾填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施，扬尘严重，垃圾渗滤液乱排。湖州德清旺能环保有限公司的飞灰运至德清赤山垃圾填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施。嘉兴嘉善伟明环保能源有限公司无危废贮存场。嘉兴海宁绿色动力再生能源有限公司飞灰运至海宁黄湾垃圾填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施。新都绿色能源有限公司飞灰运至嘉兴桐乡市生活垃圾填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施，扬尘严重。杭州萧山城市能源有限公司飞灰运至该公司东侧1公里处的飞灰填埋场填埋，填埋区未做好防雨防扬尘措施。 | 海宁市：责成海宁黄湾卫生填埋场运营单位浙江爱科乐环保有限公司加强现场管理。对飞灰固化块填埋区已填飞灰整形后覆膜压实，防雨、防尘；甲烷收集火炬系统、污水处理系统除臭塔正常运行；做好场内和周边环境整治，除臭灭蝇，减少臭气散发。目前处于关停状态。 1.对飞灰固化块填埋区已填飞灰整形后对其顶部和侧面采用HDPE膜进行覆盖并搭接烫合，膜面采用废旧轮胎压实，轮胎间用尼龙绳串联，防止雨水渗入和扬尘； 2.目前处于关停状态。继续做好相关工作，保证甲烷收集火炬系统、污水处理系统除臭塔正常运行；做好日常除臭灭蝇工作，减少臭气散发，控制蚊蝇滋生；同时做好场内及周边环境整洁。 | 已办结 |
| 2 | 158 | 中环督信转﹝2017﹞08140501号 | 海宁市 （周王庙） | 上林村富邦皮革厂污泥处置问题。 | 组织召开项目咨询会等，根据专家意见结合目前的实际情况，对三块场地进行风险管控。目前三块场地风险管控工作已经完成。 | 已办结 |
| 3 | 315 | 中环督信转﹝2017﹞08150501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇盐仓污水处理厂散发恶臭，影响环境，多次反映未果。 | 盐仓污水厂一二期加盖除臭工程建设完成并投入使用，经检测废气排放达标。 | 已办结 |
| 4 | 472 | 中环督信转﹝2017﹞08160501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴市海宁市长安镇高新区星星港湾小区周边有企业散发恶臭，废水直排到小区边的内河，怀疑是小区周边的化工企业和污水处理厂排放。 | 盐仓污水厂一二期加盖除臭工程建设完成并投入使用，经检测废气排放达标；完成园区空气监测站建设；完成重点企业废气整治工程。 | 已办结 |
| 5 | 498 | 中环督信转﹝2017﹞08160501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇星星港湾花园小区居民反映，海宁污水处理厂排放刺鼻的、类似粪便的臭气，在晚上和气压低的时候尤其明显。 | 盐仓污水厂一二期加盖除臭工程建设完成并投入使用，经检测废气排放达标。 | 已办结 |
| 6 | 706 | 中环督信转﹝2017﹞08170501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市杭平路16号的新大陆机电有限公司和永大机电有限公司存在批建不符问题，废水直排入河 | 对环境违法行为立案查处,两家企业均已补办环评审批手续并完成“三同时”自行验收。 | 已办结 |
| 7 | 761 | 中环督信转﹝2017﹞08170501号 | 海宁市 （综合执法局） | 海宁市奥特莱斯附近有浙江农科院养猪试验场等养猪场，异味扰民。 | 养殖场已完成场内环境治理和设施改造。落实专人加强日常清理和检查，减少臭气影响。目前，养猪场正在搬迁。 | 已办结 |
| 8 | 845 | 中环督信转﹝2017﹞08170501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴市海宁市海宁开发区中堤路41号有一家油漆厂，气味严重，废水呈现微黄色，排至周边小溪。 | 企业已关停。 | 已办结 |
| 9 | 863 | 中环督信转﹝2017﹞08170501号 | 海宁市 （周王庙） | 上林村富邦制革有限公司污泥处置问题。 | 组织召开项目咨询会等，根据专家意见结合目前的实际情况，对三块场地进行风险管控。目前三块场地风险管控工作已经完成。 | 已办结 |
| 10 | 873 | 中环督信转﹝2017﹞08180501号 | 海宁市 （周王庙） | 兄弟科技批建不符及锅炉爆炸问题。 | 企业生产项目均已通过环保审批，建设与审批一致，房屋建设与规划一致；企业锅炉未曾发生爆炸事故。 | 已办结 |
| 11 | 912 | 中环督信转﹝2017﹞08180501号 | 海宁市 （许村） | 1.嘉兴海宁许村镇新益村新益涂层厂，废气污染严重，味道难闻。2.新益村有家春咬塑料制品厂，该厂烧煤炭，烟尘很大。 | 1.新益涂层厂已完成原有燃煤锅炉的拆除，使用蒸汽作燃料。 2.春咬塑料厂已将锅炉违规燃煤问题整改完毕，使用生物质作燃料，多次复查，无燃煤问题。 | 已办结 |
| 12 | 983 | 中环督信转﹝2017﹞08180501号 | 海宁市 （许村） | 孙桥印染厂、浙江宝峰控股集团有限公司宝峰热电和浙江海龙新型建材有限公司，三家企业的生产废气严重影响周边村民和学校学生。 | 1.宝峰热电烟气排放经多次检测，均达标。 2.海龙新型建材对废气收集不到位问题进行整改，目前已完成整改。 3.孙桥印染废气排放经多次检测，均达标。 | 已办结 |
| 13 | 1022 | 中环督信转﹝2017﹞08180501号 | 海宁市 （盐官） | 严家埭村的海宁新业道路材料有限公司散发刺激性气味及粉尘污染。 | 对企业存在的违法行为已立案查处；企业已对生产车间实施了封闭改造，对废气处理设施实施改造提升，废气、粉尘经监测排放达标。 | 已办结 |
| 14 | 1135 | 中环督信转﹝2017﹞08190501号 | 海宁市 （斜桥） | 嘉兴海宁斜桥镇祝东村股里组的河道一片绿色，味道难闻，河道边还有上万吨垃圾堆在那边，已经堆了数十年。 | 河道清淤及帮岸修筑已完成，经过调活，水体颜色已恢复正常；现场建筑装修垃圾清运完毕，覆土、复绿已完成。 | 已办结 |
| 15 | 1218 | 中环督信转﹝2017﹞08190501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁盐仓经济开发区之江路41号的一家自行车配件厂，该厂生产废水未经处理直排河道，厂北面有一废水偷排口，且该厂废气污、染严重。 | 对企业环境违法行为已立案查处。企业已进一步完善了废气处理设施。 | 已办结 |
| 16 | 1287 | 中环督信转﹝2017﹞08190501号 | 海宁市 （综合执法局） | 海宁市启潮路浙江省农科院养猪试验场猪粪入河，臭气扰民。 | 养殖场已完成场内环境治理和设施改造。落实专人加强日常清理和检查，减少臭气影响。目前，养猪场正在搬迁。 | 已办结 |
| 17 | 1566 | 中环督信转﹝2017﹞08200501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴海宁市许村镇开发区的富雄、建利、仪氏、金鹤、海龙鑫纺织厂，存在废气、废水偷排等问题。 | 1.建利纺织废气处理设施改造完毕，经检测达标排放；未批先建项目按规定完成审批和验收。 2.富雄纺织未批先建设备已按规定完成审批和验收。 3.俞氏纺织（仪氏）、海隆鑫纺织废气经检测达标排放。 4.经查，无“金鹤”此企业。 | 已办结 |
| 18 | 1621 | 中环督信转﹝2017﹞08200501号 | 海宁市 （公安局） | 嘉兴海宁市、湖州德清市、绍兴诸暨市、金华浦江县和兰溪市、衢州龙游县的所有动机车环保监测站在尾气监测中弄虚作假，杭州尾气监测不能通过的车辆都到这些地方监测都能通过。 | 经调查，未发现该单位存在弄虚作假的情况，但在柴油车尾气检测方法的选择中，未与杭州地区保持一致。该单位于2017年8月21日，立整立改，按照（嘉环发2017【74】号）文件要求，执行DB33/843-2013标准，采用加载减速不透光烟度法检测柴油车尾气。目前，经多次监督检查，该整改措施已落实到位。 | 已办结 |
| 19 | 1626 | 中环督信转﹝2017﹞08210501号 | 海宁市 （综合执法局） | 嘉兴市海宁市黄湾镇钱江村的垃圾堆放场，恶臭严重。 | 黄湾填埋场现已处于关停状态，停止生活垃圾填埋作业，同时已着手制定填埋场生态修复方案。做好日常除臭灭蝇、沼气收集等填埋场周边环境卫生工作，加强对黄湾卫生填埋场渗滤液监管，确保达标排放。 | 已办结 |
| 20 | 1667 | 中环督信转﹝2017﹞08210501号 | 海宁市 （许村） | 宋氏纺织有污水流至围墙外空地、存在偷排废水问题。 | 企业无废水偷排。因雨污分流不到位导致厨房污水溢出的情况已完成整改，原废弃生活污水管道已拆除。 | 已办结 |
| 21 | 2039 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （市场监管局、马桥街道） | 1.嘉兴海宁市硖石街道工人路小商品市场西弄堂内有多家无证餐饮店，排放油烟。 2.马桥街道先锋村先锋小区南区（原先锋小学内）建筑垃圾乱堆，生活污水四溢，污染周边河道。 | 1、位于工人路100号中茂商厦东门入口两侧的违章搭建已拆除，4个摊点已停止经营。检查中发现的位于信访反映区块北侧临时设置的臭豆腐经营摊点，当事人裘阿花已取得食品摊贩登记卡。 2.先锋小学区块已全面拆除、清理。 | 已办结 |
| 22 | 2040 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （市五水办） | 嘉兴海宁市市区白漾河发黑发臭。 | 异色异味已消除，无黑臭现象。2017年9月底完成白漾河闸站建设，并清淤6000余方；完成河道两侧污水管道改造并新建管道1.2公里，完成河道周边低洼区域管网分流改造工程，完成双漾里主管道维修并纳管入网正常运行； 2017年10月至今严格落实河长制管理，属地街道及相关部门定期进行现场复查。 | 已办结 |
| 23 | 2050 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （综合执法局） | 嘉兴海宁市康桥名城小区东侧的文宗路噪声扰民；小区北侧小广场夜间广场舞噪声扰民。 | 公安交警部门已通过货车限行，加大道路交通执法力度等措施降低道路交通噪声。综合执法部门会同物业加强了工地夜间施工执法力度。物业管理公司加强了小区内部管理。该小区内部小广场后期未发生广场舞噪声投诉。 | 已办结 |
| 24 | 2073 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （许村） | 云莲服饰有限公司无污水处理设施，直排废水至周边河流，使用燃煤锅炉排放废气。 | 企业未验项目已验收，污水经处理设施处理后达标排放。锅炉使用生物质作燃料，无燃煤情况。 | 已办结 |
| 25 | 2161 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （盐官） | 海宁市盐官镇郭店村的明明纸塑包装厂焚烧工业垃圾，有臭气。 | 企业已关停，锅炉等部分主要生产设备已拆除。 | 已办结 |
| 26 | 2223 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴市海宁市许村镇许巷村的浙江天润纺织有限公司，夜间生产，锅炉运行噪声扰民。 | 企业锅炉鼓风机降噪设施已加装完成。未批先建设备已拆除，污水池改造已通过验收。 | 已办结 |
| 27 | 2228 | 中环督信转﹝2017﹞08220501号 | 海宁市 （黄湾） | 海宁市尖山新区安江路62号的浙江威之达汽车零配件有限公司臭味很重，尤其是晚上。 | 1.立即停止补漆操作，补漆房已完成建设，并配套了废气处理设施； 2.对电泳线操作人员进行了培训，建立了浸漆房检修管理制度，安装了门禁系统，确保检修门处于关闭状态； 3.已根据项目环境影响评价中废气污染防治措施要求，对原有废气处理设施进行了更新改造。 | 已办结 |
| 28 | 2425 | 中环督信转﹝2017﹞08230501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴市海宁盐仓（星星港湾）经济开发区空气污染严重，恶臭味扰民。 | 盐仓污水厂一二期加盖除臭工程建设完成并投入使用，经检测废气排放达标；完成园区空气监测站建设；完成重点企业废气整治工程。 | 已办结 |
| 29 | 2464 | 中环督信转﹝2017﹞08230501号 | 海宁市 （丁桥） | 嘉兴市海宁市丁桥镇江宁居小区南面有一家玻璃管厂，夜间冒黑烟，有臭气。 | 对企业超标排放大气污染物的环境违法行为立案查处。目前，该公司厂房及玻璃窑炉已拆除，土地完成平整。 | 已办结 |
| 30 | 2812 | 中环督信转﹝2017﹞08240501号 | 海宁市 （盐官） | 联丰村东港司桥东的海宁新业新材料科技有限公司沥青混凝土搅拌站环保手续不合法，噪声扬尘及生活污水直排。 | 企业项目经环评审批并已完成验收；对企业存在的违法行为立案查处；企业已对生产车间和废气处理设施实施改造，废气、粉尘、噪声经监测排放达标；企业生活污水纳入联丰村农村生活污水集中处理设施。 | 已办结 |
| 31 | 2904 | 中环督信转﹝2017﹞08240501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市盐仓开发区的浙江华晨办公企业废气未经处理直接排放，目前企业在晚上生产。 | 反映的对象实为华辰办公公司内一家租赁企业，已对所涉环境违法企业进行了查封，目前该企业已关闭。 | 已办结 |
| 32 | 3176 | 中环督信转﹝2017﹞08250501号 | 海宁市 （许村） | 位于海宁市许村镇建设路188号的宏达高科股份有限公司定型机尾气油烟味严重，臭气扰民。 | 企业废气排放经多次检测，均达标；督促企业进一步提升废气治理能力。 | 已办结 |
| 33 | 3406 | 中环督信转﹝2017﹞08260501号 | 海宁市 （许村）、桐乡市 | 嘉兴海宁市云强布艺、环远纺织、三美玲珑、幸峥纺织、天意纺织、越旺纺织、桐乡市金飞布艺厂内去污定型厂、桐乡市美顺涂层公司污水废气扰民，不按规定烧煤。 | 1.云强布业根据要求已将锅炉燃料改为生物质。 2.三美玲珑根据要求，停止未批先建生产，已拆除未批先建的生产设备。 3.幸峥纺织委托第三方进行验收监测，已通过“三同时”验收。 4.天屹织造根据要求已完成导热油炉拆除工作，植绒机已改用蒸汽作燃料。 5.越旺纺织根据要求委托第三方进行验收监测，并通过“三同时”验收。 6.环远纺织废气经检测后达标排放。 | 已办结 |
| 34 | 3607 | 中环督信转﹝2017﹞08260501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市盐仓开发区新二路和大堤路附近有很多家具厂，粉尘和油漆污染严重。 | 对三家家具企业进行查封，目前均已关闭；对两家家具厂环境违法行为立案查处，目前一家已关闭，一家完成整改。 | 已办结 |
| 35 | 3942 | 中环督信转﹝2017﹞08270501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市经济开发区内的荣鑫印染厂、路宝经编染整厂等夜间直排工业废气，影响周边居民 | 两家企业均已加强定型机废气处理设施的运行维护,废气经检测排放达标。 | 已办结 |
| 36 | 4021 | 中环督信转﹝2017﹞08270501号 | 海宁市 （周王庙） | 周王庙镇废旧物资中转回收站废气、废水问题。 | 对其中一家擅自开展塑料桶破碎生产的回收点进行立案查处，并责令拆除设备；对另一家未取得危废经营资质经营危险废物的回收点进行立案查处，并对经营户进行清退；对回收站整体雨污管网进行改造，雨水经预处理后排放。 | 已办结 |
| 37 | 4067 | 中环督信转﹝2017﹞08280501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴海宁许村龙洲印染厂存在大气和粉尘污染。 | 锅炉废气排放超标已立案查处，并整改完成，经检测达标排放；车间定型机废气经检测达标排放。 | 已办结 |
| 38 | 4263 | 中环督信转﹝2017﹞08280501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市丹阳路的华视印刷有限公司粉尘扰民。 | 企业已完成“三同时”验收,粉尘经监测排放达标。 | 已办结 |
| 39 | 4325 | 中环督信转﹝2017﹞08280501号 | 海宁市 （盐官） | 聚华材料科技有限公司，直排废水、废气，无证生产 | 企业项目经环评审批并已完成验收；企业无生产废水，生活污水纳入园区污水管网；废气经检测排放达标。 | 已办结 |
| 40 | 4339 | 中环督信转﹝2017﹞08280501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市聆涛路5号的浙江三和食品科技有限公司每天直排废水数百吨。 | 未发现企业废水直排行为，企业对存在跑冒滴漏的管道立即开展修复，已整改完成。 | 已办结 |
| 41 | 4389 | 中环督信转﹝2017﹞08280501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道、马桥街道） | 1.海宁市凌通电子公司位于海宁饮用水源地保护区内，含重金属废水直排。 2.海宁袜业园区的路宝经编公司和八方水洗公司、融信纤维等企业废气扰民。 3. 海宁市马桥街道先锋小区边上的天宇塑胶废气、粉尘扰民。 | 1.凌通电子已关停,厂房已拆除。 2.3家企业均已加强定型机废气处理设施的运行维护,废气经检测排放达标。 3.对企业未批先建环境违法行为进行立案查处，企业已补办环保审批手续并缴纳罚款。街道和环保部门将持续督促企业加强环保管理；环境违法行为一经查实的，依法查处。 | 已办结 |
| 42 | 4556 | 中环督信转﹝2017﹞08280501号 | 海宁市 （盐官） | 郭店村十五组的天通新厂区、宏利五金厂，气味污染。 | 两家企业均按要求完成废气处理设施改造，废气经检测排放达标。 | 已办结 |
| 43 | 4764 | 中环督信转﹝2017﹞08290501号 | 海宁市 （许村） | 幸峥纺织定型车间无环评，废气和废水直排；金义家纺废水超标排放至东侧河道内，废气味道较重。 | 1.幸峥纺织未验先投设备已按规定完成验收，废水废气治理设备运行正常，排放达标。 2.金义家纺废水超标排放已进行立案查处，企业进行污水处理设施改造已完成，并通过验收。 | 已办结 |
| 44 | 4795 | 中环督信转﹝2017﹞08290501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市经济开发区-海昌街道金利社区污水排放口高于进水口，致污水无法排出，臭气熏天。 | 已进行疏通清淤,同时加强日常巡查。 | 已办结 |
| 45 | 5043 | 中环督信转﹝2017﹞08290501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市洛隆路521号的0573原味酒店的公用烟道破损，油烟扰民。 | 已对破损管道进行维修,并与相关单位签订油烟净化器清洗协议。 | 已办结 |
| 46 | 5179 | 中环督信转﹝2017﹞08300501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇长安佳节金银丝厂无排污许可及环保设备废气扰民。 | 对企业环境违法行为立案查处，目前，该企业厂房已拆除。 | 已办结 |
| 47 | 5231 | 中环督信转﹝2017﹞08300501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇盐仓聆涛路7号的海宁德尔化工有限公司偷排废气，生产废水私拉至生活污水厂，与环评不符。 | 对企业环境违法行为立案查处，企业已停产。 | 已办结 |
| 48 | 5833 | 中环督信转﹝2017﹞08310501号 | 海宁市 （周王庙） | 上林村运来黑色泥土及冯姓村民制革作坊存在废水污染。 | 对黑色泥土进行检测，泥土达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）一级标准；反映的制革作坊为皮毛加工厂，企业未有生产废水产生，对其中部分生活污水未入网进行了整改接入管网。 | 已办结 |
| 49 | 5839 | 中环督信转﹝2017﹞08310501号 | 海宁市 （袁花） | 反映嘉兴海宁市袁花镇横埭街原医药公司内有一个塑料粒子家庭作坊，没有环评，粉尘和噪声污染严重。 | 对存在的环境违法行为已立案查处，企业已关停，设备已拆除。 | 已办结 |
| 50 | 5847 | 中环督信转﹝2017﹞08310501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴海宁市贺家埭15号的回收可乐瓶作坊，噪声和臭气污染严重。 | 该作坊已完成淘汰，房屋完成拆除。 | 已办结 |
| 51 | 6133 | 中环督信转﹝2017﹞09010501号 | 海宁市 （许村） | 位于嘉兴海宁市许村镇前进村内的无证碎石场噪声、扬尘扰民。 | 企业已完成注销，场地基本清理完毕；所处地块列为当地村民小组拆迁安置点，正在进行进一步清理。 | 已办结 |
| 52 | 6390 | 中环督信转﹝2017﹞09020501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇环镇东路的杰金银丝厂废气扰民。 | 对企业环境违法行为立案查处，目前，该企业厂房已拆除。 | 已办结 |
| 53 | 6450 | 中环督信转﹝2017﹞09020501号 | 海宁市 （周王庙） | 兄弟科技无组织排放臭气扰民。 | 经检测企业废气有组织和无组织排放均达标，要求企业加强环保管理，对废气处理设施进行升级改造，提高收集及处理效率。 | 已办结 |
| 54 | 6562 | 中环督信转﹝2017﹞09020501号 | 海宁市 （斜桥） | 嘉兴海宁市斜桥镇祝东村徐家斗养鸡场存量违建、臭气扰民，金石村办公楼周边养鸡场有违建，废气扰民。 | 经查发现的周边三个养鸡场针对臭气问题的整改措施均已落实到位；其中陈金江养鸡场拆除并复耕；姚海良养鸡场完成环保备案及设施用地补办手续；王金联养鸡场符合条件的手续已办理，不符合补办条件已完成拆除并复耕。 | 已办结 |
| 55 | 6694 | 中环督信转﹝2017﹞09020501号 | 海宁市 （盐官） | 包王村新桥组的光华化工厂排放有毒废气 | 企业废气经监测排放达标；企业已完成工艺废气接入锅炉燃烧处理工程，经监测工艺废气经燃烧处理后排放达标，且污染物浓度下降明显（备注：原排放浓度已达标）。 | 已办结 |
| 56 | 6725 | 中环督信转﹝2017﹞09020501号 | 海宁市 （斜桥） | 嘉兴海宁市斜桥社区硖斜线的海宁市船舶油漆厂油漆味扰民。 | 已对该企业存在的环境违法行为立案查处；企业完成配套环境保护设施建设及验收。 | 已办结 |
| 57 | 6788 | 中环督信转﹝2017﹞09020501号 | 海宁市 （综合执法局） | 嘉兴海宁市新苑路东长社区大楼东边有一个垃圾中转站，有臭气污染，污水外溢到路上；西山路银都宾馆一楼有两家饭店，油烟扰民。 | 1.已加强新苑路中转站作业区域的管理，增加喷雾频次，减少站内臭气，及时冲洗作业场地，保持地面干燥整洁。高温天气增加漂白粉消毒，做好灭蝇工作。 2.已对海宁市硖石虾游记饮食店超标排放油烟行为依法立案查处。该店完成整改后提交了油烟净化设施整改方案，经检测油烟排放达标。2018年9月，该店停止营业。渝丰园饭店装修完成后办理了环境影响登记备案，配套安装油烟净化设施，并将排烟管道接入专用烟道高空排放，目前该店油烟净化设施正常使用。 | 已办结 |
| 58 | 6853 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （周王庙） | 海宁博扬家具有限公司废水未经处理直排管网。 | 对企业废水超标排放违法行为进行立案查处，经改造后达标排放。 | 已办结 |
| 59 | 6881 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴海宁市许村镇内绝大部分沙发布复合、烫金行业企业污染严重，无环评。 | 全面开展辖区内纺织后整理行业整治，关停装饰布和沙发布复合、烫金等家纺后整理企业29家，51家企业通过整治验收。对新发现问题的后整理企业进行严厉查处。 | 已办结 |
| 60 | 6886 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （丁桥） | 位于嘉兴海宁市丁桥镇的海宁迪诺助剂有限公司直排污水至旁边河道。 | 该企业无生产废水；已对该企业未建设规范的危险废物暂存场所的违法行为进行立案查处，案件已办结；企业已将露天堆放的原料及助剂空桶入库存放，企业危险废物暂存仓库已建设完成。 | 已办结 |
| 61 | 6897 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （硖石街道、盐官） | 1.嘉兴海宁市市区工人卡森广场路口及中茂商厦人行道上有多家露天夜宵摊油烟直排，噪声扰民。 2. 盐官镇红友村辖区桐九公路东边有2家养鸡场直排废气、废水。 | 1、经整改，负责卡森广场夜宵摊管理的新城物业公司加大对硬件设施的投入，新购置了7台无烟灶、6台大型静电式油烟净化设备提供给经营户使用。同时加强对夜宵摊规范化管理，与夜宵摊主重新签订了承诺书，严格控制摊主在经营过程中产生油烟和噪音，对违规者进行处罚。 2、养殖场已按要求采取措施防止污水外溢；按要求做好养殖粪便等的收集，及时清理，防止臭气对周边产生影响。 | 已办结 |
| 62 | 7018 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （许村） | 位于许村工业园区的浙江海宁市建利纺织有限公司内部出租给10多家用化学品的企业，废水废气直排。 | 建利纺织废气处理设施改造完毕，经检测达标排放；未批先建项目按规定完成审批和验收。 | 已办结 |
| 63 | 7028 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （许村）、桐乡市 | 位于320国道桐乡大麻路口工业区内的纺织厂无环评手续，废水直排，废气扰民。320国道边上许村辖区内纺织加工厂也存在偷排废水、废气问题。 | 1.已对金义家纺废水超标排放违法行为进行立案查处，已完成污水处理设施改造，并通过验收。 2.三美玲珑布业已根据要求停止未批先建项目生产，未批先建设备已拆除。 | 已办结 |
| 64 | 7048 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （供电局） | 海宁市丁桥新仓村26组变压器安装距住宅太近引起电磁辐射污染。 | 信访反映的情况不属实。 | 已办结 |
| 65 | 7091 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （盐官） | 新星村杏花桥工业园区的新艺机电有限公司，近居民区夜间生产，噪声扰民；粉尘排放量大；批建不符。 | 企业项目经环评审批并已完成验收；噪声、粉尘经检测排放达标。厂区北侧已按要求完成隔声降噪改造。 | 已办结 |
| 66 | 7146 | 中环督信转﹝2017﹞09030501号 | 海宁市 （综合行政执法局、马桥街道） | 1.嘉兴海宁市郭店镇观潮大道888号的海宁绿色动力再生能源有限公司，凌晨排放有毒刺鼻气体。 2. 金边产业园的金边3路有家企业在下午5点左右排放刺鼻气味 | 1.加强对海宁市绿色动力再生能源有限公司日常作业指导和检查，限量及合理调配进厂车辆，并由环卫处安排洒水车每周二、五对厂区门口道路及厂区内地磅、卸料平台等区域冲洗，保持周边环境卫生。 2.对企业违法行为已立案查处；督促企业对火焰复合废气加装废气处理设施，经检测达标排放。街道和环保部门将持续督促企业加强环保管理；环境违法行为一经查实的，依法查处。 | 已办结 |
| 67 | 7624 | 中环督信转﹝2017﹞09040501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市经济开发区-海昌街道长山二里小区隔壁的钱江生化企业排放刺鼻性废气；小区东面的大众皮业、瑞星制革臭气扰民。 | 3家企业均对废气处理设施进行了改造,废气经检测达标排放。 | 已办结 |
| 68 | 7837 | 中环督信转﹝2017﹞09050501号 | 海宁市 （丁桥） | 位于海宁市丁桥镇宁泰路6号的海宁阳光袜业有限公司废水直排。 | 该企业无生产废水；企业已完成食堂南侧污水井内油污以及厂区内、外隔油池的清理，委托第三方定期清理，并落实专人负责定期检查；已完成对厂区外雨水管道的重新铺设及雨水井的清理。 | 已办结 |
| 69 | 7838 | 中环督信转﹝2017﹞09050501号 | 海宁市 （盐官） | 工业园区的浙江冯老大袜业有限公司废水直排。 | 企业雨水、废水经检测达标排放；企业废水纳入园区污水管网，已对东侧两个雨水直接排河口进行封堵，雨水通过一个排放口排入园区公共雨水管道。 | 已办结 |
| 70 | 7961 | 中环督信转﹝2017﹞09050501号 | 海宁市 （马桥街道） | 嘉兴市海宁市马桥街道马桥村全村的生活污水管道已接通，但钱巷组13号的生活污水管道未接通。 | 该户生活污水已进网。 | 已办结 |
| 71 | 7977 | 中环督信转﹝2017﹞09050501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 受理编号为706的投诉件反馈要求嘉兴新大陆机电有限公司超过环评审批的12台拉挤机停止生产，但目前仍在生产，粉尘和废气扰民。 | 对环境违法行为立案查处,企业已补办环评审批手续并完成“三同时”自行验收。 | 已办结 |
| 72 | 7978 | 中环督信转﹝2017﹞09050501号 | 海宁市 （马桥街道） | 嘉兴海宁市马桥街道马桥公交车站南面的海宁顺龙染整有限公司废气扰民，晚上七八时尤其严重。 | 企业已按要求继续加强废气设施运维管理，燃煤锅炉已淘汰。街道和环保部门将持续督促企业加强环保管理；环境违法行为一经查实的，依法查处。 | 已办结 |
| 73 | 7993 | 中环督信转﹝2017﹞09050501号 | 海宁市 （斜桥） | 嘉兴市海宁市斜桥镇祝场村新华组的生活污水池散发恶臭，污水未经处理直接排入附近河道。 | 该处生态池建设工程已完工并投入使用。 | 已办结 |
| 74 | 8230 | 中环督信转﹝2017﹞09060501号 | 海宁市 （供电局） | 嘉兴海宁市周王庙镇上林村亭子桥29号-30号附近的国家50万伏高压线的电磁辐射影响居民。 | 信访反映的情况不属实。 | 已办结 |
| 75 | 8346 | 中环督信转﹝2017﹞09060501号 | 海宁市 （斜桥） | 嘉兴海宁市斜桥镇光明村陆家湾的养猪场臭味扰民。 | 养殖场猪舍日常清扫工作已落实到位，养殖场污水储存池、氧化塘加盖工程已完成，将加强日常监管。 | 已办结 |
| 76 | 8484 | 中环督信转﹝2017﹞09070501号 | 海宁市 （盐官） | 联群村八车洞禁养区范围内的养殖场废水直排 | 农户已对养殖场地进行清理，不再养殖畜禽。 | 已办结 |
| 77 | 8584 | 中环督信转﹝2017﹞09070501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇辛江大桥东堍南侧的海宁市盛运包装有限公司无环评，无环保处理设施。 | 对企业环境违法行为立案查处，企业已关停。 | 已办结 |
| 78 | 8600 | 中环督信转﹝2017﹞09070501号 | 海宁市 （盐官） | 海宁糯米纸厂、海宁天鹅糯米纸厂、海宁市东力糯米纸厂和海宁蜜蜂糯米纸厂，使用建筑木料垃圾作燃料，废气扰民 | 对企业存在的违法行为立案查处；海宁蜜蜂糯米纸厂、海宁天鹅糯米纸厂已关停，厂房已拆除；浙江省海宁糯米纸厂、海宁市东力糯米纸厂锅炉使用成型生物质为燃料，厂区未存放木柴等其他燃料。 | 已办结 |
| 79 | 8666 | 中环督信转﹝2017﹞09070501号 | 海宁市 （盐官） | 联丰村沥青厂环保手续不全，废气扰民，违章搭建 | 企业项目经环评审批并已完成验收；对企业存在的违法行为立案查处；企业已对生产车间和废气处理设施实施改造，废气、粉尘经监测排放达标；经核实，企业不存在违法违规搭建情况。 | 已办结 |
| 80 | 8808 | 中环督信转﹝2017﹞09070501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市双联路7号的其中一家工厂，废气扰民。（工作日晚上五六点排放废气，周末不定时排放废气。） | 企业已加强定型机废气处理设施的运行维护,废气经监测排放达标。 | 已办结 |
| 81 | 8821 | 中环督信转﹝2017﹞09070501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市长安镇经济开发区的诚信包装有限公司，晚上排放刺鼻气味气体。 | 企业废气经检测达标排放，实施废气整治提升工程，实施增浓减风工艺；在现有废气处理设施末端加装等离子设备；对现有吸附罐进行更新改造。 | 已办结 |
| 82 | 8967 | 中环督信转﹝2017﹞09080501号 | 海宁市 （袁花） | 反映嘉兴海宁市袁花镇双丰村光辉6组内有一家塑料转印膜化学材料厂，臭气扰民，直排废水至河道。 | 对存在的环境违法行为立案查处，企业已自行关停，设备已拆除。 | 已办结 |
| 83 | 8968 | 中环督信转﹝2017﹞09080501号 | 海宁市 （斜桥） | 嘉兴海宁市斜桥镇光明村内的海宁市润欣养殖养猪公司臭气扰民，偷排废水，违建，超规模养殖。 | 养殖场猪舍日常清扫工作已落实到位，养殖场污水储存池、氧化塘加盖工程已完成，将加强日常监管；已完成农用地审批补办手续。 | 已办结 |
| 84 | 9161 | 中环督信转﹝2017﹞09080501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴海宁市许村镇前进村音香庵37号对面的煤饼加工污染严重，噪声扰民。 | 该煤饼厂已完成腾退，房屋已拆除。 | 已办结 |
| 85 | 9193 | 中环督信转﹝2017﹞09080501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴市海宁市盐仓经济开发区启潮路与新兴路交叉口在19:00-21:00之间有刺鼻气味。 | 企业废气经检测达标排放，实施废气整治提升工程，实施增浓减风工艺；在现有废气处理设施末端加装等离子设备；对现有吸附罐进行更新改造。 | 已办结 |
| 86 | 9371 | 中环督信转﹝2017﹞09090501号 | 海宁市 （教育局） | 嘉兴海宁市海马路62号白漾里32幢57号的退离休教育工作者协会活动室噪声扰民。 | 已落实专人管理活动室，严格按照规定时间开展活动，双休日及法定节假日停止活动。教育局制定《海宁市教育局对市退教协会活动室管理情况督查方案》，安排专人对该活动室的日常运转情况进行不定期跟踪督查，确保扰民事件不再发生。 | 已办结 |
| 87 | 9922 | 中环督信转﹝2017﹞09100501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴市海宁市盐仓农业开发区新兴路6号的浙江森宝纺织科技有限公司的粉尘污染严重。 | 企业对槽筒车间进行位置调整，加强门前启闭管理和卫生清扫工作。 | 已办结 |
| 88 | 9954 | 中环督信转﹝2017﹞09100501号 | 海宁市 （周王庙） | 兄弟科技污泥倾倒及粉尘污染问题。 | 未发现企业存在污泥倾倒情况，经检测企业有组织和无组织粉尘均达标排放，要求企业加强环保管理，对废气处理设施进行升级改造，提高收集及处理效率。 | 已办结 |
| 89 | 10028 | 中环督信转﹝2017﹞09100501号 | 海宁市 （经济开发区-海昌街道） | 嘉兴海宁市经济开发区-海昌街道洛隆路178弄的拉毛厂（178弄是该厂的通风口），占用楼梯通道，存在噪声、毛絮扰民。 | 企业已关停，生产设备已拆除。 | 已办结 |
| 90 | 10390 | 中环督信转﹝2017﹞09110501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市盐仓镇的杭州大雁标识制作有限公司无环保审批。 | 对企业环境违法行为立案查处，企业已完成环评审批和验收手续。 | 已办结 |
| 91 | 10588 | 中环督信转﹝2017﹞09110501号 | 海宁市 （丁桥） | 嘉兴海宁市丁桥镇新仓村民联路的银添塑料有限公司，早上和晚上排 臭味，废水直排入河。 | 已责令其未经环保审批的1台吹膜机停止生产，同时对其环境违法行为进行立案查处，未批的吹膜机电源拆除，一直封存未使用；冷却水循环水池已改造完成；环保“三同时”验收工作已完成。 | 已办结 |
| 92 | 10941 | 中环督信转﹝2017﹞09120501号 | 海宁市 （周王庙） | 兄弟科技锅炉焚烧煤浆，质疑不符合当地相关要求。 | 信访反映的情况不属实。 | 已办结 |
| 93 | 10948 | 中环督信转﹝2017﹞09120501号 | 海宁市 （长安） | 嘉兴海宁市农发区新兴路29号8栋3楼的三合制版曾被查封，现在又在偷偷生产，臭味扰民。 | 对企业环境违法行为立案查处，企业已关停。 | 已办结 |
| 94 | 11075 | 中环督信转﹝2017﹞09190501号 | 海宁市 （许村） | 嘉兴海宁市许村镇联盟村的海宁艾诺纺织有限公司和海宁万得利纺织有限公司废气扰民，在河道边乱堆垃圾。 | 艾诺纺织对原厂区环境与河道边环境进行了清理，对车间废气产生设备进一步进行改造。后期，企业已整体搬至至新厂区，新厂内设备验收通过，废气经检测达标排放。 万得利纺织对复合机进行改造封闭，废气无组织排放经检测达标。 | 已办结 |